ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный заказчик

Администрация муниципального образования

«Аларский район»

Муниципальный контракт

№ 02-ОК/12-2014 от 07 августа 2012 года

На выполнение научно-исследовательской работы

по разработке комплексного проекта развития территорий

муниципальных образований Аларского района Иркутской области,

в том числе на подготовку проектов Генеральных планов

и Правил землепользования и застройки МО «Аларь»,

МО «Александровск», МО «Аляты», МО «Ангарский», МО «Бахтай»,

МО «Егоровск», МО «Забитуй», МО «Зоны», МО «Иваническ»,

МО «Куйта», МО «Кутулик», МО Маниловск», МО «Могоенок»,

МО «Нельхай», МО «Ныгда», МО «Табарсук», МО «Тыргетуй».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЙТА»

Том II

Материалы по обоснованию

Иркутск

2012

## Разработчики документа территориального планирования Генеральный план муниципального образования «Куйта»

|  | Генеральный директор ОАО «Иркутскгражданпроект» |  | В.Ю. Юртин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный архитектор института |  | И.В. Козак |
| Отдел территориального планирования |
|  | Начальник Отдела территориального планирования |  | С.Г. Алёшкина |
| Архитектурная часть |  |  |  |
|  | Главный архитектор проекта |  | В.Я. Снежко-Блоцкий |
|  | Архитектор |  | М.Ж. Распутина |
|  | Архитектор |  | Е.Г. Журавлева |
|  | Архитектор |  | А.В. Кокорева |
|  |  |  | В.С. Кольган |
|  |  |  | А.Б. Санхорова |
| Основные разделы |  |  |  |
| Экономика | Инженер-экономист |  | М.А. Тетерина |
| Транспорт | Ведущий инженер |  | Е.А. Зелент |
|  | Инженер |  | В.В. Яворская |
| Водоснабжение и водоотведение | Главный специалист |  | В.С. Ленденев |
| Теплоснабжение | Инженер |  | С.Ю. Салманова |
| Электроснабжение и связь | Инженер |  | Е.Е. Акреева |
| Охрана природы и окружающей среды | Инженер-эколог |  | А.А. Степанишина |
|  |  |  | Н. С. Токменина |
| Охрана объектов культурного наследия | Главный специалист |  | Е.В. Пуляевская |
| Сбор исходных данных | Архитектор второй категории |  | А.В. Пономарев |
| Специальные разделы |  |  |  |
| Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций | Инженер ГО ЧС |  | Э.В. Щелканов |
| Инженерная подготовка и защита территорий | Главный инженер проекта |  | А.А. Плетненцова |

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ И СТАНДАРТАМИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Разработчики документа территориального планирования Генеральный план муниципального образования «Куйта»	2

ВВЕДЕНИЕ	7

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области	12

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития	12

ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	13

1. Оценка природно-экономических ресурсов территории	13

1.1. Географическое положение	13

1.2. Климатические условия	13

1.3. Рельеф и геологические условия	13

1.4. Минерально-сырьевые ресурсы	13

2. Анализ настоящего положения	13

2.1. Положение МО «Куйта» в системе расселения	13

2.2. Использование территории	14

2.3. Жилищный фонд	15

2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания	16

3. Оценка экологической ситуации	19

3.1. Атмосферный воздух	19

3.2. Обращение с отходами	19

3.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)	20

3.3.1. Зеленые зоны поселений	21

3.3.2. Система озеленения населенных пунктов	22

4. Экономическая база развития муниципального образования	23

4.1. Отрасли производственной сферы	23

4.1.1. Промышленность	23

4.1.2. Сельское хозяйство	23

4.1.3. Внешний транспорт и связь	24

4.1.4. Специальные учебные заведения	24

4.2. Отрасли непроизводственной сферы	24

4.3. Прогноз численности населения	24

5. Архитектурно-планировочная структура территории	25

5.1. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов	25

5.1.1. Село Куйта	26

5.1.2. Село Идеал	26

5.1.3. Деревня Заречное	26

5.1.4. Деревня Хигинская	27

5.1.5. Деревня Аршан	27

5.1.6. Деревня Малолучинск	27

5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов	27

5.2.1. Село Куйта	28

5.2.2. Деревня Идеал	28

5.2.3. Деревня Заречное	28

5.2.4. Деревня Хигинская	28

5.2.5. Деревня Аршан	28

5.2.6. Деревня Малолучинск	28

ГЛАВА II. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	29

6. Существующее положение	29

6.1. Внешний транспорт	29

6.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт	29

6.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта	31

7. Проектное решение	32

7.1. Улично-дорожная сеть	32

7.2. Легковой транспорт	33

7.3. Железнодорожный транспорт	34

ГЛАВА III. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	35

8. Существующее положение	35

8.1. Водоснабжение	35

8.3. Хозяйственно-бытовая канализация	35

8.4. Ливневая канализация	35

9. Проектное решение	35

9.1. Водоснабжение	35

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация	36

9.3. Ливневая канализация	36

ГЛАВА IV. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	37

10. Существующее положение	37

11. Проектное решение	37

ГЛАВА V. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	37

12. Существующее положение	37

12.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление	38

13. Проектное решение	38

ГЛАВА VI. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ	40

14. Существующее положение	40

14.1. Телефонизация	40

14.2. Радиофикация и телевидение	41

15. Проектное решение	41

15.1. Телефонизация	41

15.2. Радиофикация и телевидение	42

ГЛАВА VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42

16. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	42

17. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами	43

18. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	43

19. Мероприятия по охране животного мира	44

20. Мероприятия по озеленению	44

21. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов	44

ГЛАВА VIII. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	44

22. Существующее положение	44

22.1. Нарушенная организация отвода поверхностных вод	44

23. Проектное решение	45

23.1. Организация поверхностного стока	45

ГЛАВА IX. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	45

24. Жилищное строительство	45

25. Культурно-бытовое строительство	47

26. Ориентировочный расчет стоимости строительства	50

ГЛАВА X. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	51

27. Использование территории	51

28. Жилищное строительство	52

29. Культурно-бытовое строительство	54

30. Зеленые насаждения общего пользования	58

31. Спортивные сооружения	58

ГЛАВА XI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ	60

32. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций	60

33. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям	61

33.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	61

33.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	62

33.3. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов	64

ГЛАВА XII. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	66

ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	66

34. Основные понятия и определения	66

35. Историко-культурный потенциал территории МО «Куйта»	68

35.1. Краткая историческая справка по формированию территории	68

35.2. Сведения об объектах культурного наследия	68

36. Проектное решение	69

ГЛАВА XIV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «КУЙТА»	69

37. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени	69

38. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	70

38.1. Опасные геологические явления и процессы	70

38.2. Опасные гидрологические явления и процессы	71

38.3. Опасные метеорологические явления и процессы	71

38.4. Природные пожары	71

39. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	71

39.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах	72

39.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах	72

39.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах	72

39.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах	73

39.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения	73

39.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах	73

39.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах	73

39.8. Риски возникновения ЧС на транспорте	73

40. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	74

ГЛАВА XV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МО «КУЙТА», ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	74

41. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций	74

42. Перечень мероприятий гражданской обороны и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	75

43. Перечень мероприятий по связи и оповещению	77

44. Перечень мероприятий по светомаскировке	77

45. Перечень мероприятий по санитарной обработке	78

46. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	79

ПРИЛОЖЕНИЕ	81

Приложение 1. Задание на подготовку проекта Генерального плана муниципального образования «Куйта» Аларского района Иркутской области.	82

Приложение 2. Классификатор функционального зонирования.	86

Приложение 3. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта и исключаемых из границ населенного пункта, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	87

Приложение 4. Формирование административно-территориального деления территории. Фрагменты исторических карт.	88

Приложение 5. Письмо службы по охране ОКН от 25.10.2012 № 76-37-7311/12.	91

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка проекта Генерального плана осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту Генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план муниципального образования «Куйта» (в дальнейшем – МО «Куйта») выполнен на основании Муниципального контракта № 02-ОК/12-2014 от 07 августа 2012 года, заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией муниципального образования «Аларский район», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004г, в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г №244 «Об утверждении методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008г №59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Аларского района, а также в соответствии с техническим заданием на проектирование.

Проект Генерального плана МО «Куйта» обеспечивает разработку стратегических аспектов комплексного развития территории, учитывает широкий спектр направлений, включая выбор социально-экономических, экологических и иных векторов преобразования территории поселения. Проект Генерального плана содержит схему зонирования территорий, определяющую виды использования территорий и устанавливающую ограничения на их использование для осуществления градостроительной деятельности.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнений окружающей среды, охрану и использование охраняемых природных территорий, ландшафтов, сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Проект Генерального плана утверждается представительным органом муниципального образования.

Генеральный план МО «Куйта» реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

План реализации Генерального плана МО «Куйта» утверждается органом местного самоуправления МО «Куйта» в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Предполагается выделить следующие сроки реализации Генерального плана:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения, – 2032 год;

-первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия, – 2022 год.

Внесение изменений в генеральные планы следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

Положения Генерального плана могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие, согласно утвержденным положениям генеральных планов поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

Авторский коллектив выражает признательность администрации МО «Куйта», а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документов территориального планирования.

Состав проекта

| № | Наименование | Секретность |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 1. | Том I. Положения о территориальном планировании | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 2. | Том II. Градостроительное планирование развития территории | Не секретно |
| Графические материалы (разработка Генерального плана МО) |
| Утверждаемая часть |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25 000 | Не секретно |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон c.Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Карта границ населенных пунктов. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000 | Не секретно |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры c. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000 | Не секретно |
| Материалы по обоснованию |
| 7. | Карта расположения объектов местного значения. Карта современного использования территории. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:25 000 | Не секретно |
| 8. | Карта расположения объектов местного значения. Карта современного использования территории c.Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Зоны с особыми условиями использования территории. М 1:5 000 | Не секретно |

Термины и определения

В настоящей градостроительной документации термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;

гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование

ИТМ - инженерно-технические мероприятия

СанПиН - санитарные правила и нормы

СНиП - строительные нормы и правила

ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КПД – коэффициент полезного действия

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод

ООТП – объекты охраны природных территорий

ПНЗ – пост наблюдения за загрязнением (атмосферного воздуха)

ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и Иркутской области

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30.12.2004 года № 67-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## 2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития

Программа социально–экономического развития муниципального образования «Куйта» на 2011-2015 год.

# ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. Оценка природно-экономических ресурсов территории

## 1.1. Географическое положение

Территория муниципального образования «Куйта» расположена в юго-западной части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 228,87 кв. км. На севере граничит с МО «Зоны», на северо-востоке - с МО «Александровск», на востоке – с МО «Забитуй», на юге – с Черемховским районом и МО «Ныгда», на юго-западе – с МО «Аларь».

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 170 км, до районного центра п. Кутулик - 33 км.

## 1.2. Климатические условия

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, характерна большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата определяется расположением данной территории в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490 – 570 м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100 – 150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима умеренно-суровая, малоснежная, а лето умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается семь месяцев с октября по апрель. Средняя температура января ниже -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова с 31 октября по 10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.

## 1.3. Рельеф и геологические условия

Территория МО «Куйта» сложена преимущественно кембрийскими породами – песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками и гипсами.

Территория занимает часть Среднесибирского плоскогорья и отличается слабой неотектонической активностью. МО «Куйта» относится к Предсаянской впадине с равнинами и низкими плато.

Гидрографическая сеть представлена рекой Куйта и другими мелкими водотоками и водоемами.

## 1.4. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории МО «Куйта» месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

## 2. Анализ настоящего положения

## 2.1. Положение МО «Куйта» в системе расселения

МО «Куйта» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории МО «Куйта» входят земли следующих населенных пунктов:

- село Идеал - центр поселения;

- деревня Аршан;

- деревня Заречное;

- село Куйта;

- деревня Малолучинск;

- деревня Хигинская.

МО «Куйта» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является п. Кутулик. В состав Аларского района помимо сельского поселения «Куйта» входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории.

Население и территория поселения подвержены негативным воздействиям опасных природных и техногенных процессов. Набор чрезвычайных ситуаций со временем растет за счет появления новых источников чрезвычайных ситуаций, и как следствие этого - новых чрезвычайных ситуаций.

Наименьшую опасность представляют комплексы неблагоприятных явлений: сочетание двух и более наблюдающихся явлений, каждое из которых по интенсивности не достигает критериев чрезвычайных ситуаций, но в совокупности приводит к человеческим жертвам и большому экологическому ущербу.

Поселение «Куйта» занимает 2 место по площади территории. В совокупности с незначительной удаленностью от п. Кутулик МО «Куйта» имеет потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

По данным текущего статистического учета, постоянное население поселения на 01.01.2012 – 1218 человек.

## 2.2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 23070га, её использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 63,65 га, что составляет 0,28% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают большую часть площади в границах муниципального образования (2,45%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его достаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 62,64га, или 0,27% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 511 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 95,7% жилой зоны - приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 11,58 м², что меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленые насаждения общего пользования на территории представлены в виде парков, скверов и бульваров – 0,15га.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 0,26га, или 0,01% земель поселения. Транспорт занимает 41,92га. Промышленные территории охватывают 0,26га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 2,11 га.

Таблица 1. Современное использование территории МО «Куйта».

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 59,94 | 0,26 | 492,12 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,44 | 0,002 | 3,61 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,86 | 0,01 | 15,27 |
| Итого в пределах жилой застройки | 62,24 | 0,27 | 511 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,51 | 0,002 | 4,19 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,03 | 0,002 | 0,25 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,45 | 0,002 | 492,12 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,42 | 0,002 | 3,45 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 1,41 | 0,01 | 11,58 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 0,26 | 0,001 |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 0,26 | 0,001 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,001 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 41,92 | 0,18 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 42,12 | 0,18 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 10356,18 | 44,89 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 160,06 | 0,69 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 10516,24 | 45,58 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 0,15 | 0,001 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 1,96 | 0,01 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 2,11 | 0,01 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 564,7 | 2,45 |  |
| Зоны, занятые лесами | 11232,3 | 48,69 |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 4,34 | 0,02 |  |
| Зоны территории болот | 585,57 | 2,54 |  |
| Зоны водных объектов | 22,6 | 0,1 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 12409,51 | 53,79 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 8,49 | 0,04 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 1,35 | 0,01 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 9,84 | 0,04 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | 26,34 | 0,11 |  |
| Итого в пределах иных зон | 26,34 | 0,11 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 23070 | 100 | 522,58 |

## 2.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд МО состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 23,847 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 23,847 тыс. м² общей площади (100%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 19,5 м², что ниже, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Куйта» представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2). На бревенчатые, брусчатые приходится 100%. Капитальных домов нет.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,619 м² или 2,6%.

Средняя этажность жилой застройки - 1 этаж. На жилищный фонд одноэтажной застройки приходится 100% общей площади жилья.

Таблица 2. Распределение жилищного фонда МО «Куйта» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Планировочные районы | 1-квартирные | 2-квартирные | итого | Всего, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные | деревянные и прочие |  |
| с. Идеал | - | 133 | 133 | - | 39 | 39 | - | 172 | 10,729 |
| д. Аршан | - | 20 | 20 | - | 5 | 5 | - | 25 | 1,516 |
| д. Заречное | - | 60 | 60 | - | 9 | 9 | - | 69 | 3,653 |
| с. Куйта | - | 72 | 72 | - | 14 | 14 | - | 86 | 5,194 |
| д. Малолучинск | - | 31 | 31 | - | 3 | 3 | - | 34 | 1,579 |
| д. Хигинская |  | 22 | 22 | - | 1 | 1 |  | 23 | 1,176 |
| Всего | - | 338 | 388 | - | 71 | 71 | - | 409 | 23,847 |
| % | - | 82,6 | 82,6 | - | 17,4 | 17,4 | - | 100 | 100 |

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участию в областной программе «Молодым семьям - доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением           – 0%

горячим водоснабжением           – 0%

газоснабжением                        – 50%

напольными электроплитами    – 50%

ваннами и душевыми                 – 0%

телефонами                                – 0%

мусоропроводами                       – 0%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства крайне низкий.

## 2.4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г. в МО «Куйта» действует 5 муниципальных общеобразовательных учреждений:

- МБОУ СОШ с. Идеал (проектная вместимость - 150 учащихся);

- НОШ в с. Куйта (вместимость - 80 учащихся);

- НОШ в д. Заречное (вместимость - 15 учащихся);

- НОШ в д. Малолучинск (вместимость - 12 учащихся);

- НОШ в д. Аршан (вместимость - 10 учащихся);

- НОШ в д. Хигинская (вместимость - 8 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольное образование представлено детскими садами в с. Идеал (вместимостью 40 детей), в д. Заречное (вместимостью 20 детей), с. Куйта (вместимостью 15 детей).

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 8 магазинами (2 в с. Идеал, 2 в д. Заречное, 1 в д. Малолучинск, 1 в д. Хигинская, 2 в с. Куйта). Общая торговая площадь составляет 282 м². Предприятия общественного питания на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение МО «Куйта» представлено 3 фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Идеал, д. Заречное и с. Куйта.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Кладбища размещены на территории сел Идеал, Куйта, деревень Заречное, Малолучинск, Аршан, Хигинск.

Учреждения культуры и искусства

В МО «Куйта» действует сельский Дом культуры в с. Идеал на 100 посадочных мест, библиотека в с. Идеал на 15333 единиц хранения, Дом культуры в д. Заречное на 100 посадочных мест, Дом культуры в с. Куйта на 100 посадочных мест, библиотека на 11518 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования практически все спортивные мероприятия проходят на базе МБОУ СОШ с. Идеал, где имеется спортзал общей площадью 160 кв. м., также имеется спортивная площадка 800 кв. м.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Основным оператором, представляющим услуги сотовой связи, выступает ЗАО «Байкалвестком». Менее распространены МТС и Мегафон. Количество абонентов сотовой связи с каждым годом растет, но охват территории района сотовой связью сохраняется на уровне 80%, из которых большинство – в зоне неуверенного приема.

Почтовая связь осуществляется через Отделение связи с. Идеал - филиал Черемховского почтамта ФГУП «Почта России».

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания МО «Куйта» отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания как детские дошкольные учреждения, магазины, спортивные площадки. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, спортивные залы, сельские клубы, поликлиники и амбулатории.

Таблица 3. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01 2012г.

Население 1,218 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| Детские учреждения |
| Детские дошкольные учреждения | место | 81 | 75 | 62 | 76 |
| Общеобразовательные школы | место | 190 | 275 | 226 | 119 |
| Учреждения дополн. образован | место | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 10% общего количества школьников |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |
| Стационары | койка | 13,47 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, амбулатории | посещ. в смену | 18,15 | 72 | 59 | 326 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка | 63 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| число детей до 1 года 1,0 тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 на ребенка | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | 1 на 10 тыс. жит. | 0 | 0 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| Спортивные залы | м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | 160 | 131 | 219 |
| Территория спортивных сооружений | га на 1 тыс. чел | 0,7-0,9 | 0,08 | 0,07 | 9 |
| Бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | 20-25 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубные учреждения** | мест | 80 | 200 | 164 | 205 |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 | 26,851 | 22 | 490 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Магазины | м2 на 1 тыс. чел. | м2 торг. площади | 300 | 282 | 232 | 77 |
| Рыночные комплексы | то же | 24-40 | 0 | 0 | 0,00 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 0 | 0,00 | 0 |
| Предприятия и учреждения коммунального обслуживания |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 0 | 0,000 | 0,00 |
| Бани | мест на 1 тыс. чел. | место | 5 | 0 | 0,0 | 0 |
| Гостиницы | место | 6 | 0 | 0,00 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 9-25 | 1 | 1 на 1,218 тыс. чел. | 100 |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 на 10-30 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |

- в расчете на 1000 жителей.

Таблица 4. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по МО «Куйта».

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, мест | Дошкольные учреждения, мест | Магазины,м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Идеал | 491 | 150 | 40 | 63 |  |  | 1 |
| д. Аршан | 83 | 10 |  |  |  |  |  |
| д. Заречное | 236 | 15 | 20 | 65 |  |  |  |
| с. Куйта | 232 | 80 | 15 | 118 |  |  |  |
| д. Малолучинск | 123 | 12 |  | 16 |  |  |  |
| д. Хигинская | 53 | 8 |  | 20 |  |  |  |
| Всего по поселению | 1218 | 275 | 75 | 282 |  |  | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории городского поселения распределяются равномерно.

## 3. Оценка экологической ситуации

## 3.1. Атмосферный воздух

Сочетание расположения МО «Куйта» и рассредоточенности жилого массива, а также печного отопления жилого сектора, с неблагоприятными метеорологическими условиями обуславливает загрязнение атмосферного воздуха, особенно зимой.

Таблица 5. Перечень предприятий, оказывающих влияние на экологию МО.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| ЗАО «Заречное» | Растениеводство |
| ООО «Идеал Стандарт СТБ» | Растениеводство |
| Свалка (5) | Складирование ТБО |
| Скотомогильник (2) | Захоронение трупов скота |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории МО «Куйта» не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.

## 3.2. Обращение с отходами

В МО «Куйта» имеются 5 несанкционированных свалок: в с. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, с. Мало-Лучинск. Также имеется два необорудованных скотомогильника близ с. Идеал и юго-восточнее д. Заморское.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

## 3.3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из элементов в структуре природного комплекса и является местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой, включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно - бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 6.

Таблица 6. Определения и характеристики основных элементов охраны окружающей среды поселений.

| Определение | Характеристика |
| --- | --- |
| Озелененные полосы вдоль улиц и дорог | Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта. |
| Кладбище | Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка населенного пункта. |
| Технические зоны | Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности. |
| Санитарные полосы | Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий. |

Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается:

- в очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто - и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;

- в ветрозащитной роли;

- в фитонцидном действии;

- в теплорегулирующей роли;

- во влиянии на влажность воздуха;

- в шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенного пункта. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система отдыха внутри муниципального образования рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов.

Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений рассчитывается на жителей поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов муниципального образования. Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутрипоселковой системы зеленых насаждений».

## 3.3.1. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП  2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г. и 22.07.1993 г.) предусматриваются зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон населенных пунктов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса, согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011г зеленые зоны населенных пунктов в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50 м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны МО «Куйта», необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжие. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Определение обеспеченности зелеными зонами для населения не представляется возможным из-за отсутствия информации.

## 3.3.2. Система озеленения населенных пунктов

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей населенного пункта озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенных пунктов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство» позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади в зависимости от назначения объекта (таблица 7).

Таблица 7. Озеленение территории ограниченного пользования.

| Территории (участки) объектов | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/человека |
| --- | --- | --- |
|  | Требуемый* |  |
| Придомовые | 60 | 5,0 – 7,0 |
| Дошкольные детские учреждения | 50 | 0,7 – 1,2 |
| Школы | 40 | 0,9 – 1,5 |
| Лечебные учреждения | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительные учреждения | 60 | 0,8 |
| Промпредприятия |  | Ориентировочно - 3 м2 на работающего |

Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2003. С. 235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - М., 1972.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3м2 на работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.

Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автодорог выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т.к., по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена, т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения возможно устранить за счет выбраковки нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновления.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до - 300м – 60%, от 300м до1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий МО «Куйта» отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий населенного пункта в соответствии с действующими нормативными требованиями.

## 4. Экономическая база развития муниципального образования

## 4.1. Отрасли производственной сферы

## 4.1.1. Промышленность

Промышленное производство не развито на территории МО «Куйта».

## 4.1.2. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения продуктами питания. Сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, частные лица, ведущие личное подсобное хозяйство, полностью обеспечивают собственным производством потребности населения района в зерне, картофеле, овощах, мясе, молоке.

На территории муниципального образования действуют два сельхозпредприятия, которые являются лидерами Аларского района в производстве зерновой продукции: ЗАО «Заречное», где урожайность по итогам текущего года составила более 21 ц/га. ООО «Идеал» СТБ Стандарт.

Приоритетным направлением развития в МО «Куйта» является сельское хозяйство. Для развития агропромышленного комплекса в МО «Куйта» поставлены следующие задачи:

- Заключение договоров с с/х предприятиями на территории МО «Куйта» по закупу молока, мяса и других с/х продуктов у населения Куйтинского МО;

- Развитие ЛПХ, путем увеличения поголовья КРС и посевных площадей, для развития огородничества.

## 4.1.3. Внешний транспорт и связь

В настоящее время внешние связи МО «Куйта» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основным оператором, представляющим услуги сотовой связи, выступает ЗАО «Байкалвестком». Менее популярны МТС и Мегафон.

Почтовая связь осуществляется через Отделение связи с. Идеал - филиал Черемховского почтамта ФГУП «Почта России».

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

## 4.1.4. Специальные учебные заведения

Специальных учебных заведений на территории муниципального образования нет.

## 4.2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые в организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

## 4.3. Прогноз численности населения

Рисунок 1. Динамика численности населения МО «Куйта», человек на начало года.

За последние 10 лет население МО «Куйта» уменьшилось на 284 человека и составило 1218 человек. По численности населения занимает 5 место из 17 поселений Аларского района (Рисунок 1).

Таким образом, численность населения муниципального образования за анализируемый период снизилась на 23%.

Схемой территориального планирования Аларского муниципального района прогнозная численность населения представлена по муниципальным образованиям без разбивки по населенным пунктам. В связи с этим распределение численности населения по населенным пунктам на расчетный срок выполнено относительно существующей численности населения за 2012 г.

Таблица 8. Численность населения сельского поселения «Куйта», человек на начало года.

| № п/п | Наименование | 2012г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Идеал | 491 | 495 | 498 |
| 2 | д. Аршан | 83 | 85 | 86 |
| 3 | д. Заречное | 236 | 238 | 240 |
| 4 | с. Куйта | 232 | 234 | 235 |
| 5 | д. Малолучинск | 123 | 125 | 127 |
| 6 | д. Хигинская | 53 | 54 | 55 |
|  | Итого | 1218 | 1231 | 1241 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 2% относительно 2012г.

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, даже в условиях развития экономической базы. численность жителей МО «Куйта» на I очередь Генерального плана (2022г) несколько увеличится и составит 1,231 тыс. чел. На расчетный срок ожидается дальнейший рост численности занятых в экономике, минимизация естественной убыли населения и смена механического оттока жителей на миграционный приток населения, что приведет к увеличению численности населения на 2032г до 1,241 тыс. чел.

## 5. Архитектурно-планировочная структура территории

Схема концептуального развития МО «Куйта» базируется на анализе существующего положения, определяющими факторами которого является пограничное положение с Черемховским районом и сравнительная близость муниципального образования до административного районного центра п. Кутулик. Территория МО «Куйта» расположена к югу от центральной части Аларского района. Общая площадь составляет 230,67 кв. км. В состав МО «Куйта» входят 6 населенных пунктов: с. Куйта, с. Идеал, д. Заречное, д. Малолучинск, д. Аршан и д. Хигинская. Через МО «Куйта» проходят на юге высоковольтные ЛЭП 35 кВ «Булай – Аларь», на северо-востоке - высоковольтные ЛЭП 110 кВ «Забитуй – Головинская», через центр муниципального образования - высоковольтные ЛЭП 500 кВ №565 «Иркутская-УПК-500 Тыреть», высоковольтные ЛЭП 500 кВ №566 «Тыреть – ПС Ключи», высоковольтные ЛЭП 220 кВ №23 «Черемхово – Новозиминская».

## 5.1. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов

Генеральный план МО «Куйта» устанавливает функциональное зонирование территории населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры населенных пунктов. Большая часть территории МО «Куйта» занята землями сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда. В северо-восточной части муниципального образования протекают реки Куйта и Ноты (Каменка). Через муниципальное образование проектом заложена железная дорога.

Вне границ населенных пунктов на территории сельского поселения располагаются: объекты добычи полезных ископаемых, объекты специального назначения, объекты сельскохозяйственного назначения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

## 5.1.1. Село Куйта

Село Куйта расположено в восточной части МО «Куйта». Природным структурным элементом является река Куйта, которая разделяет населенный пункт на две части. Село располагается на трассе местного значения Кутулик-Аларь-Ныгда, также имеет автомобильное сообщение с селом Идеал.

Предложенное проектное решение развития с. Куйта сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными. По улице Центральной планируется построить социально-значимые объекты: магазин и спортивную площадку. Проектными решениями предложено также благоустройство территории памятника ВОВ. Большая часть нового строительства будет размещаться на северо-востоке, а также в западной и центральной части села.

В южной части с. Куйта формируется производственная зона, расположенная на месте заброшенного производства, основное назначение которой – крестьянско-фермерское хозяйство. Также проектными решениями предлагается озеленение территории со стороны санитарно-защитных зон.

## 5.1.2. Село Идеал

Село Идеал – самое большое по численности населения из населенных пунктов муниципального образования и расположено в самом центре МО «Куйта». Село располагается на трассе местного значения «Кутулик – Аларь - Ныгда», также имеет автомобильное сообщение с населенными пунктами с. Куйта, д. Заречное, д. Аршан и д. Хигинская.

Предложенное проектное решение развития с. Идеал в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными. По улице Коммунаров планируется построить клуб, проектным решением предложено также благоустройство территории парка возле администрации. Также в деревне планируется строительство спортивной площадки по ул. Садовая, магазина возле существующего корта и часовни по ул. Молодежная. Новое строительство в населенном пункте будет размещаться на севере и северо-западе по ул. Солнечная.

В селе Идеал формируются две новые производственные зоны на юге и востоке населенного пункта, основное назначение которых – крестьянско-фермерское хозяйство. На северо-востоке населенного пункта по трассе местного значения «Кутулик – Аларь - Ныгда» планируется построить автозаправочную станцию. Также проектными решениями предлагается озеленение территории со стороны санитарно-защитных зон от существующих и проектируемых производств.

## 5.1.3. Деревня Заречное

Деревня Заречное расположена к западу от центральной части МО «Куйта». Природным структурным элементом являются два небольших озера, которые располагаются в центральной и юго-восточной части деревни, которые обуславливают небольшую заболоченность этой территории и фактически делят населенный пункт на две части. Деревня Заречное имеет автомобильное сообщение с населенными пунктами Идеал и Малолучинск.

Предложенное проектное решение развития д. Заречное в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. По главной улице Первой планируется построить социально-значимые объекты: магазин, спортивную и детскую площадки, которые улучшат существующую ситуацию в населенном пункте. Большая часть нового строительства будет размещаться на северо-востоке по ул. Молодежной и на севере деревни. Также проектными решениями предлагается озеленение специального назначения территории санитарно-защитных зон от существующего производства.

## 5.1.4. Деревня Хигинская

Деревня Хигинская – самый южный населенный пункт МО «Куйта», расположенный южнее трассы местного значения Кутулик-Аларь-Ныгда, также имеет автомобильное сообщение с селом Идеал.

Предлагается уплотнение и упорядочение жилой застройки, расширение поселка на юге и на севере планированием новых кварталов. Проект предусматривает уплотнение и упорядочение жилой застройки, строительство магазина по ул. Лесной, спортивной и детской площадок в новом квартале на юге деревни. На северо-западе населенного пункта формируется зона расположения объектов сельскохозяйственного назначения.

## 5.1.5. Деревня Аршан

Деревня Хуруй расположена в южной части МО «Куйта». Природными структурными элементами являются озеро и ручей, которые разделяют населенный пункт на две части и обуславливают заболоченность этой территории. Деревня имеет автомобильное сообщение с селом Идеал.

В южной части населенного пункта планируется развитие жилой застройки за счет земель сельскохозяйственного назначения. По главной улице Центральной планируются построить социально-значимые объекты, такие как: магазин, детскую и спортивную площадки, которые улучшат существующую ситуацию в населенном пункте.

В северо-восточной части д. Аршан формируется производственная зона, расположенная на месте заброшенного производства, основное назначение которой крестьянско-фермерское хозяйство. Также проектными решениями предлагается озеленение территории со стороны санитарно-защитных зон.

## 5.1.6. Деревня Малолучинск

Деревня Малолучинск расположена в северо-западной части МО «Куйта». Природным структурным элементом является небольшое озеро, которое находится на востоке населенного пункта. Деревня имеет автомобильное сообщение с д. Готол и д. Заречное.

Предложенное проектное решение развития д. Малолучинск в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Застройка формируется вдоль единственной главной улицы Лесной, по которой планируется построить социально-значимые объекты, такие как: детский сад, магазин, детскую и спортивную площадки, которые улучшат существующую ситуацию в населенном пункте. Новое строительство будет размещаться на юго-востоке вдоль центральной улицы Лесная.

В населенном пункте формируется производственная зона, расположенная на месте заброшенного производства, основное назначение которой крестьянско-фермерское хозяйство. Также проектными решениями предлагается озеленение территории со стороны санитарно-защитных зон.

## 5.2. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом установлены планируемые границы населённых пунктов, входящих в состав МО «Куйта», с учетом их развития. Увеличение границ населенных пунктов выполнено за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.

Таблица 9. Изменение площадей населенных пунктов.

| № | Населенный пункт | Площадь селитебной территории н.п., га | Площадь н.п. в проектируемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Куйта | 179,92 | 195,54 |
| 2. | Село Идеал | 205,98 | 223,75 |
| 3. | Деревня Заречное | 92,91 | 125,91 |
| 4. | Деревня Хигинская | 50,56 | 56,83 |
| 5. | Деревня Аршан | 36,82 | 44,3 |
| 6. | Деревня Малолучинск | 32,68 | 34,83 |

## 5.2.1. Село Куйта

Проектом предусмотрено увеличение границы села Куйта в северо-восточном направлении за счет земель сельскохозяйственного назначения.

## 5.2.2. Деревня Идеал

Увеличение границ села Идеал планируется за счет корректировки существующих границ.

## 5.2.3. Деревня Заречное

Генеральным планом предложено увеличение границы деревни Заречное за счет корректировки существующих границ, также в западной части населенного пункта предлагается включить объекты сельскохозяйственного назначения и проектируемой жилой застройки в северо-восточной и северной части деревни.

Таблица 10. Перечень участков земель лесного фонда, за счет которых планируется расширение населённого пункта.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая территория, га | Территория проектируемого развития, га | Общая площадь в проектируемых границах, га | Участки для расширения населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе за счет категорий земель | га |
| 1. | д. Заречное | 92,9 | 33 | 125,9 | Земли лесного фонда: - местоположение: Аларское лесничество, Заречное участковое лесничество; - целевое назначение: эксплуатационные леса; - категория: эксплуатационные леса - цели планируемого использования: земли населенных пунктов | 1,9 |

## 5.2.4. Деревня Хигинская

Увеличение границ деревни Хигинская планируется за счет земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

## 5.2.5. Деревня Аршан

Увеличение границ деревни Аршан планируется за счет земель сельскохозяйственного назначения.

## 5.2.6. Деревня Малолучинск

Увеличение границ населенного пункта деревни Малолучинск планируется незначительно, за счет земель лесного фонда.

Таблица 11. Перечень участков земель лесного фонда, за счет которых планируется расширение населённого пункта.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая территория, га | Территория проектируемого развития, га | Общая площадь в проектируемых границах, га | Участки для расширения населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе за счет категорий земель | га |
| 1. | д. Малолучинск | 32,6 | 2,23 | 34,83 | Земли лесного фонда: - местоположение: Аларское лесничество, Заречное участковое лесничество, участок №9,20 - целевое назначение: эксплуатационные леса; - категория: эксплуатационные леса - цели планируемого использования: земли населенных пунктов. | 2,23 |

# ГЛАВА II. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 6. Существующее положение

## 6.1. Внешний транспорт

МО «Куйта» расположено в юго-западной части Аларского муниципального района Иркутской области, и внешние его связи поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Идеал до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 22,7 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Куйта» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Куйта» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 12,9 км;

- местного значения «Подъезд к д. Аршан», протяженностью 4,8 км;

- местного значения «Идеал-Заречное-Малолучинск», протяженностью 10,4 км.

Северо-восточнее МО «Куйта» проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», общей протяженностью 18,7 км. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: с. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская и с. Малолучинск связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В настоящее время по территории МО «Куйта» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик-Идеал».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Куйта» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

## 6.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Таблица 12. Расстояния между р. п. Идеал и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до п. Идеал, км |
| --- | --- |
| д. Аршан | 4 |
| с. Куйта | 3,5 |
| д. Заречное | 2,9 |
| д. Хигинская | 3,9 |
| с. Малолучинск | 10,7 |

Населенные пункты МО «Куйта» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Идеал – Коммунаров, в д. Аршан – Центральная, в с. Куйта – Третья, в д. Заречное – Новая и Первая, в д. Хигинская - Лесная и в с. Малолучинск - Лесная. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам и центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 13. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО «Куйта».

| № | Название населенного пункта | Название улицы, переулка и т.п. | Дороги общего пользования (м) | Искусственные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность | Техническая категория | В том числе по виду покрытия | Водопропускные трубы (диаметр, м; длина, п.м.) | Мосты, вид материала, длина, ширина, ширина тротуаров |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные | Цементобетонные | Гравийные | Щебеночные | Грунтовые | Железобетонные | Металлические | Деревянные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | с. Идеал | ул. Садовая | 1900 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная | 1100 |  |  |  |  | 1100 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунаров | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | ул. Первая | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Вторая | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Итого | 8900 |  |  |  | 2500 | 5100 | 1300 |  |  |  |  |
| 2 | с. Куйта | ул. Первая | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Вторая | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Третья | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Новая | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная | 1080 |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная | 950 |  |  |  |  |  | 950 |  | 10 |  |  |
| Итого | 4280 |  |  |  |  |  | 4280 |  |  |  |  |
| 3 | д. Заречное | ул. Первая | 1200 |  |  |  |  |  | 1200 |  | 10 |  |  |
|  |  | ул. Вторая | 980 |  |  |  |  |  | 980 |  | 10 |  |  |
|  |  | ул. Третья | 845 |  |  |  |  |  | 845 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Итого | 3525 |  |  |  |  |  | 3525 |  |  |  |  |
| 4 | с. Малолучинск | ул. Лесная | 2100 |  |  |  |  |  | 2100 |  | 10 |  |  |
| Итого | 2100 |  |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |
| 5 | д. Хигинская | ул. Лесная | 1480 |  |  |  |  |  | 1480 |  | 10 |  | плотина |
| Итого | 1480 |  |  |  |  |  | 1480 |  |  |  |  |
| 6 | д. Аршан | ул. Центральная | 1050 |  |  |  |  |  | 1050 |  | 10 |  |  |
| Итого | 1050 |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| Всего | 21335 |  |  |  |  |  | 13735 |  |  |  |  |

Таблица 14.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 20011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 21,3 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 127800 |

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Куйта» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части 4-6 м;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

## 6.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории МО «Куйта» на сегодняшний день действует одна автозаправочная станция, расположенная в с. Идеал. Другие объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 199 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО мощностью один пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 7. Проектное решение

В целях социально-экономического развития и создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории МО «Куйта» предусмотрено:

- на расчетный срок строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории от автомобильной дороги «Куркат-Кукунур» до с. Малолучинск (через д. Готол), протяженностью 2,4 км.

Генеральным планом для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам специального и сельскохозяйственного назначений Генеральным планом предлагается строительство автомобильных дорог местного значения V категории:

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от с. Куйта, протяженностью 0,8 км;

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от с. Куйта, протяженностью 0,5 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от с. Куйта, протяженностью 0,6 км;

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от с. Малолучинск, протяженностью 0,3 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от с. Малолучинск, протяженностью 0,2 км;

- на расчетный срок - подъезд к КФХ от д. Заречное, протяженностью 0,4 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от д. Заречное, протяженностью 0,2 км;

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от автомобильной дороги «Подъезд к д. Аршан», протяженностью 1,4 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от с. Идеал, протяженностью 0,4 км;

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от д. Аршан, протяженностью 0,1 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от д. Аршан, протяженностью 0,1 км;

- на первую очередь - подъезд к кладбищу от д. Хигинская, протяженностью 0,3 км;

- на первую очередь - подъезд к водозабору от д. Хигинская, протяженностью 0,2 км.

На проектируемом проезде от автомобильной дороги местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда» проектом предлагается устройство насыпи по территории болота, протяженностью 0,5 км.

Планируемое размещение автомобильных дорог и объектов автомобильного транспорта отображено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000» и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры c. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000».

## 7.1. Улично-дорожная сеть

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей безопасность и пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке:

- основные;

- второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории с. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта и д. Хигинская внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участки автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Идеал-Заречное-Малолучинск», протяженностью 1,8км; «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 3,6 км; «Подъезд к д. Аршан», протяженностью 0,1 км и «Подъезд к д. Хигинская», протяженностью 0,4 км в составе улично-дорожной сети переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Параметры улиц необходимо устанавливать в соответствии с требованиями табл. 9 СП 42.13330.2011. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Таблица 15. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам МО «Куйта».

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с. Идеал | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 14,2 | 6,5 | 4,6 | 3,1 |
|  | главных улиц | км | 3,2 | 3,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 5,6 | 3,3 | 2,3 |  |
|  | проездов | км | 5,4 |  | 2,3 | 3,1 |
| д. Аршан | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 4,7 | 1,5 | 2 | 1,2 |
|  | главных улиц | км | 1,2 | 1,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1 | 0,3 | 0,7 |  |
|  | проездов | км | 2,5 |  | 1,3 | 1,2 |
| д. Заречное | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 12,1 | 6 | 4 | 2,1 |
|  | главных улиц | км | 1,9 | 1,9 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,5 | 4,1 | 2,4 |  |
|  | проездов | км | 3,7 |  | 1,6 | 2,1 |
| с. Куйта | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 15,1 | 5,7 | 7,2 | 2,2 |
|  | главных улиц | км | 2,2 | 2,2 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 8,3 | 3,5 | 4,3 | 0,5 |
|  | проездов | км | 4,6 |  | 2,9 | 1,7 |
| д. Хигинская | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 5,5 | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
|  | главных улиц | км | 1,3 | 1,3 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,3 | 0,9 | 0,4 |  |
|  | проездов | км | 2,9 |  | 1,2 | 1,7 |
| с. Малолучинск | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,2 | 1,5 |  | 1,7 |
|  | главных улиц | км | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  | проездов | км | 1,7 |  |  | 1,7 |

## 7.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в МО «Куйта» определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей - 1560 человек. Расчетное количество автомобилей составит 546 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в АЗС составляет одну топливораздаточную колонку, потребность в СТО - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов предлагается размещение:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка -1 объект;

- СТО - общей мощностью три поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах МО «Куйта» дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения

- строительство автомобильных дорог IV категории, общей протяженностью 2,4 км, площадью 14400 кв.м.;

- строительство автомобильных дорог V категории, общей протяженностью 5,5 км, площадью 33000 кв.м;

- устройство насыпи, общей протяженностью 0,5 км, площадью 7500 кв.м.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция улиц и дорог в жилой застройки, общей протяженностью 23,4 км, площадью 140400 кв.м.;

- строительство улиц и дорог в жилой застройки, общей протяженностью 31,4 км, площадью 188400 кв.м.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000» и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры c. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000».

## 7.3. Железнодорожный транспорт

На территории района дальнейшее развитие получит железнодорожный транспорт.

В связи с развитием нового месторождения полезных ископаемых в южной части Черемховского района предусматривается строительство новой однопутной железной дороги местного значения. Трассировка железной дороги предполагается по территории Аларского и Черемховского районов. Железная дорога примыкает к Транссибирской железнодорожной магистрали за п. Забитуй (Аларский район) в восточном направлении. Протяженность по Аларскому району составит 36,0 км, протяженность по Черемховскому району составит 70км. Протяженность по МО «Куйта» составит 13,1 км, площадью 262000 кв.м. Источник финансирования предполагается – инвестор осваивающий месторождение полезных ископаемых, срок реализации до 2030г.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000» и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры п. Забитуй, д. Нарены, д. Омулевка, д. Иванова. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000».

# ГЛАВА III. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 8. Существующее положение

## 8.1. Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников.

## 8.3. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

## 8.4. Ливневая канализация

Ливневая канализация отсутствует.

## 9. Проектное решение

## 9.1. Водоснабжение

Население МО «Куйта» на расчетный срок предусматривается в количестве 1,241 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Табл.4, с учетом объектов соцкультбыта, принимается дифференцированная норма водопотребления в зависимости от принятого благоустройства. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности – 1,3, коэффициент на промышленные нужды – 1,1, максимальный суточный расход составит 266,1 м3/сутки.

Таблица 16. Водоснабжение на расчетный срок.

| Населенные пункты | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Идеал | 0,498 | 150 | 1,1 | 1,3 | 106,8 | 3ч×2×1×5 | 108 | 25 | 133 |
| д. Аршан | 0,086 | 150 |  |  | 18,4 |  | 108 | 4,3 | 112,3 |
| д. Заречное | 0,240 | 150 |  |  | 51,5 |  | 108 | 12 | 120 |
| д. Куйта | 0,235 | 150 |  |  | 50,4 |  | 108 | 11,8 | 119,8 |
| д. Малолучинск | 0,127 | 150 |  |  | 27,2 |  | 108 | 6,3 | 114,3 |
| д. Хигинская | 0,055 | 150 |  |  | 11,8 |  | 108 | 2,8 | 110,8 |
| Итого | 1,241 |  |  |  | 266,1 |  | 648 | 62,2 | 710,2 |

Водоснабжение населённых пунктов МО «Куйта» осуществляется от подземных источников. Скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны, должны быть ликвидированы.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого  водозабора.

Водопроводная сеть каждого населенного пункта осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок.

Пожарный и аварийный запасы по населенным пунктам представлен в таблице 16, общий пожарный и аварийный запасы равны 710,2 м3.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

Таблица 17. Необходимое количество резервуаров.

| Населенные пункты | Количество и объем резервуаров чистой воды (противопожарных), м3 |
| --- | --- |
| с. Идеал | 2×70 |
| д. Аршан | 2×60 |
| д. Заречное | 2×60 |
| д. Куйта | 2×60 |
| д. Малолучинск | 2×60 |
| д. Хигинская | 2×60 |
| Всего | 2×70, 10×60 |

## 9.2. Хозяйственно-бытовая канализация

В населённых пунктах МО «Куйта» предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

## 9.3. Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1, интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70 л/сек. с 1 га. Ливневая канализация МО «Куйта» выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

Таблица 18. Объекты строительства водоснабжения 1 очереди и на расчетный срок.

| Наименование населенного пункта | Объекты строительства 1 очереди | Объекты строительства на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Подземный водозабор с очистными сооружениями и насосной станцией 2 подъема, м3/сут. | Резервуары чистой воды, м3 | Водопровод, км | Водопровод, км |
| с. Идеал | 106,8 | 2×70 | d100=1,553 2d100=1,232 | d100=1,299 2d100=1,222 |
| д. Аршан | 18,4 | 2×60 | 2d100=1,886 | 2d100=0,447 |
| д. Заречное | 51,5 | 2×60 | d100=2,301 2d100=0,347 | d100=2,097 |
| д. Куйта | 50,4 | 2×60 | d100=2,183 2d100=0,900 | d100=2,359 |
| д. Малолучинск | 27,2 | 2×60 | 2d100=1,143 | 2d100=0,398 |
| д. Хигинская | 11,8 | 2×60 | 2d100=0,374 | d100=1,916 |

Примечание. Строительство объектов канализации в МО «Куйта» не планируется.

# ГЛАВА IV. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 10. Существующее положение

В МО «Куйта» - 1 котельная при школе, мощностью 0,06 Гкал/час. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

## 11. Проектное решение

Проектируемые объекты социального назначения на I очередь и расчетный срок, по возможности, подключаются к существующей котельной либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками (предполагаемое топливо – уголь).

- Детский сад на 20 мест (0,06 Гкал/час) оборудуется эл. бойлером.

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются), - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе «Электроснабжение».

Проектируемый жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Примечание. Расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных.

На расчетный срок

Строительство котельной клуба на 100 мест (0,21 Гкал/час) в с. Идеал.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

# ГЛАВА V. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 12. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению МО «Куйта» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей МО «Куйта» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Уткоферма», ПС35/10кВ «Аларь» и ПС35/10кВ «Зоны», находящихся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 19. Основные данные по существующим подстанциям.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Зоны» |
| 1 | Уткоферма | 35/10 | 2х6,3 | 1,6 | 1,6 | 0,24 |
| 2 | Зоны | 35/10 | 2х6,3 | 3,19 | 3,19 | 0,15 |
| 3 | Аларь | 35/10 | 2х4,0 | 4,08 | 4,08 | 1,39 |
|  | Итого |  |  |  |  | 1,78 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Куйта» на шинах 6-10кВ центров питания составил 1,78МВт. Согласно таблице 19, подстанции имеют загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

От тяговой ПС «Забитуй» по ВЛ35кВ получает питание ПС «Уткоферма» 35/10кВ. Кроме того, ПС «Уткоферма» связана по ВЛ35кВ с ПС «Кутулик-35» и с ПС «Зоны» 35/10кВ. ПС «Зоны» запитана по ВЛ35кВ от ПС «Иваническая» 110/35/10кВ, ПС «Аларь» 35/10кВ - по ВЛ35кВ «В.Булай - Аларь».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры c. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск. Инженерная подготовка территории. М 1:5 000» и «Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории. М 1:25 000».

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 6-10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

## 12.1. Расчетные электрические нагрузки и электропотребление

Подсчет электрических нагрузок по площадкам нового строительства выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в МО «Куйта», и представлен в таблицах 21 и 22.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

На 1 очередь

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, намеченных к размещению в пределах черты МО «Куйта» в период до 2022г.

Расчетный срок

Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022 – 2032гг.

Таблица 20. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок.

| № | Период | Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | % |
| 1 | Существующее положение | 1,78 |  |  |
| 2 | Первая очередь | 2,28 | 0,5 | 28 |
| 3 | Расчетный срок | 2,79 | 0,5+0,51 | 56 |

Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5650 потребление электроэнергии в МО «Куйта» на 2032г. составит 15763,5МВтч в год. При численности населения в 1,241тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 12702кВтч на человека в год.

## 13. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35-110кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей МО «Куйта» на уровне 2032г предусматривается от  ПС35/10кВ «Аларь», ПС35/10кВ «Уткоферма» и ПС35/10кВ «Зоны».

На первую очередь

с. Идеал – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить около проектируемого дома быта. Строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Строительство ТП(1х63кВА), рекомендуется установить возле проектируемого магазина. Питание предусмотреть от ПС «Аларь» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Аршан – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей.

д. Заречное – строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить в районе  проектируемого жилья. Питание предусмотреть от ПС «Аларь» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

с. Куйта – строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от ПС «Уткоферма» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Хигинская – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей.

д. Малолучинск – строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от ПС «Зоны» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. Часть проектируемой нагрузки запитать от существующих сетей.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 21. Нагрузки нового строительства на 1 очередь.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Идеал | 3 | 45 | 170 | 215 |
| д. Аршан | 1 | 15 | 3 | 18 |
| д. Заречное | 4 | 60 | - | 60 |
| с. Куйта | 2 | 30 | 23 | 53 |
| д. Малолучинск | 4 | 60 | 80 | 140 |
| д. Хигинская | 1 | 15 | - | 15 |
| Итого | 15 | 225 | 276 | 501 |

На расчетный срок

Реконструкция ПС «Аларь» – замена трансформаторов мощностью 4,0МВА на трансформаторы мощностью 6,3МВА каждый.

с. Идеал – строительство двух ТП(1х100кВА), одну из них рекомендуется установить около проектируемого клуба, другую – в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от ПС «Аларь» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Аршан – строительство ТП(1х40кВА), рекомендуется установить около проектируемого магазина. Строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание  предусмотреть от ПС «Аларь» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Заречное – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Питание предусмотреть от ПС «Аларь» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП. Часть проектируемой нагрузки запитать от запроектированной на первую очередь ТП.

с. Куйта – проектируемую нагрузку запитать от существующих сетей.

д. Малолучинск – строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Строительство ТП(1х40кВА), рекомендуется установить возле проектируемого магазина. Питание предусмотреть от ПС «Зоны» от существующих сетей воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Таблица 22. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.

| Населенный пункт | Ввод жилья | Нагрузка соцкультбыта с учетом отопления | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-2-усадебные (коттеджи) |  |  |
|  | кол-во коттеджей | кВт | кВт | кВт |
| с. Идеал | 4 | 60 | 46 | 106 |
| д. Аршан | 3 | 45 | 18 | 63 |
| д. Заречное | 13 | 195 | 3 | 198 |
| с. Куйта | 1 | 15 | 3 | 18 |
| д. Малолучинск | 7 | 105 | 21 | 126 |
| д. Хигинская | - | - | - | - |
| Итого | 28 | 420 | 91 | 511 |

Таблица 23. Характеристика ПС.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Мощность трансформаторов, МВА | Совмещенный максимум нагрузок на шинах ПС, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. нагрузка с учетом договоров и ТУ | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  | сущ. | проект. 2022г (2032) | всего на ПС | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ | прирост | на шинах 6-10кВ |
| Зоны | 35/10 | 2х6,3 | 2х6,31 | 3,19 | 3,19 | 0,14+0,362+0,323 +0,044 +0,315 | 4,36 | 0,13+0,242+0,173 +0,104+0,215 | 5,21 |
| Аларь | 35/10 | 2х4,0 | 2х4 (2х6,3)6 | 4,08 | 4,08 | 0,31+0,927+0,018 | 5,32 | 0,36+0,897+0,028 | 6,59 |
| Уткоферма | 35/10 | 2х6,3 | 2х6,39 | 1,6 | 1,6 | 0,05+0,7410+0,0311 | 2,42 | 0,02+0,7910+0,0811 | 3,31 |

Примечание.

1. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок МО «Зоны», МО «Александровск», МО «Забитуй», МО «Аларь».

2. Проектируемая нагрузка МО «Зоны».

3. Проектируемая нагрузка МО «Александровск».

4. Проектируемая нагрузка МО «Забитуй».

5. Проектируемая нагрузка МО «Аларь».

6. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок МО «Аларь», МО «Ныгда».

7. Проектируемая нагрузка МО «Аларь».

8. Проектируемая нагрузка МО «Ныгда».

9. Мощность трансформаторов запроектирована с учетом нагрузок МО «Забитуй», МО «Могоенок».

10. Проектируемая нагрузка МО «Забитуй».

11. Проектируемая нагрузка МО «Могоенок».

# ГЛАВА VI. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 14. Существующее положение

## 14.1. Телефонизация

В МО «Куйта» для связи используется беспроводная связь. Основным оператором, представляющим услуги сотовой связи, выступает ЗАО «Байкалвестком». Менее распространены операторы МТС и Мегафон. Количество абонентов сотовой связи с каждым годом растет, но охват территории района сотовой связью сохраняется на уровне 80%, большинство – в зоне неуверенного приема.

Операторами сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. Антенно-мачтовое оборудование сотовой связи, АМТС, АТС, площадки РРС на территории МО отсутствуют, проводной связи нет.

Телеграфная связь и передача данных осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа, предоставляющими все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.) по цифровым междугородным каналам.

## 14.2. Радиофикация и телевидение

Жители МО «Куйта» получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС г. Черемхово, пункт установки передатчиков – д. Жмурова Черемховского района:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 4ТВК-5кВт, радиус зоны уверенного приема 50км.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 5кВт – 7 ТВК, зона уверенного приема 50км.

3. «ТК Россия К» - 1кВт – 21 ТВК, зона уверенного приема 30км.

4. «Радио России + ИГТРК» - 4кВт – 66,32МГц, зона уверенного приема 35км.

5. «Маяк» - 4кВт – 67,88МГц, зона уверенного приема 35км.

Программу «Маяк» можно принимать на частоте 576КГц и «Радио России + ИГТРК» на частоте 234КГц из г. Ангарска.

Для расширения зоны уверенного приема дополнительно установлены передатчики в п. Ангарский:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 10ТВК – 0,001кВт.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 0,001кВт – 12 ТВК.

Междугородняя связь осуществляется по волоконно-оптической связи, проходящей по территории Аларского района.

## 15. Проектное решение

## 15.1. Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи МО «Куйта» предполагается, что на конец расчетного периода основными поставщиками услуг связи будут операторы сотовой связи. Рекомендуется строительство АТС.

Таблица 24. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.

| Населенный пункт | Численность населения существующая, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Прирост населения, чел. | Потребность в телефонных номерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Идеал | 491 | 498 | 7 | 2 |
| д. Аршан | 83 | 86 | 3 | 1 |
| д. Заречное | 236 | 240 | 4 | 1 |
| с. Куйта | 232 | 235 | 3 | 1 |
| д. Хигинская | 53 | 55 | 2 | 1 |
| д. Малолучинск | 123 | 127 | 4 | 1 |
| Итого | 1218 | 1241 | 23 | 7 |

Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат и средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1000 жителей будет составлять: 1000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должно составлять: 23 / 1000 * 333 =7 номеров.

Таблица 25. Расчет потребности в телефонах объектов культурно-бытового обслуживания на первую очередь.

| Объекты соцкультбыта | с. Идеал | д. Аршан | д. Заречное | д. Куйта | Д. Хигинская | Д. Малолучинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детсад |  |  |  |  |  | 1х20 (1) |
| Магазины | 1х90 (1) |  |  | 1х50 (1) |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 1х6 (1) |  |  |  |  |  |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.

Таблица 26. Расчет потребности в телефонах в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| Объекты соцкультбыта | с. Идеал | д. Аршан | д. Заречное | с. Куйта | д. Хигинская | д. Малолучинск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клуб | 1х100 (1) |  |  |  |  |  |
| Магазины |  | 1х30 (1) |  |  |  | 1х30 (1) |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Потребность в телефонных номерах (14 номеров на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет прироста абонентов беспроводной связи, представляемой операторами сотовой связи.

## 15.2. Радиофикация и телевидение

В 2013 году в д. Жмурова будет установлен передатчик цифрового наземного телевизионного вещания мощностью 5кВт и начнет вещание первого пакета программ в тестовом режиме на 34 телевизионном канале.

В состав первого пакета цифрового телерадиовещания входят:

Телеканалы

1. Первый канал

2. НТВ

3. Петербург 5 канал

4. Россия 1 (бывший телеканал Россия)

5. Россия К (бывший телеканал Культура)

6. Россия 2 (бывший телеканал Спорт)

7. Россия 24 (бывший телеканал Вести)

8. Детско-юношеский канал Карусель (продукт совместного производства ВГТРК и ОАО «Первый канал)

Радиоканалы

- Радио России

- Радио «Маяк»

- Вести FM

Планируется установить цифровые телевизионные передатчики в п. Ангарский в 2013-2015 годы и с. Бахтай после 2015 года.

# ГЛАВА VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## 16. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Выявление приоритетных источников загрязнения.

- Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки.

- Организация системы мониторинга.

- Развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах.

- Разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий в перспективе можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.

Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество ЗВ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

## 17. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами

- Разработка схемы санитарной очистки муниципального образования.

- Организация централизованного сбора и вывоза ТБО.

- Оборудование во всех поселениях контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора (в том числе и частном секторе).

- Установка мусорных урн в общественных местах.

- Ликвидация свалок.

- Консервация скотомогильника.

- Строительство нового скотомогильника с биологическими камерами (СЗЗ - 500 метров) близ деревни Куйта, близ границы МО «Забитуй».

- Строительство мусороперегрузочной станции рядом с проектируемым скотомогильником (СЗЗ - 100 метров).

## 18. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

- Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.

- Разработка решений по охране подземных вод муниципального образования.

- Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.

- Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.

- Внедрение мониторинга качества и режима подземных вод МО «Куйта».

- Безотлагательная разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов МО «Куйта» с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ, с изменением от 06.12.11 года.

- Установка органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

- Обязательное осуществление физическими и юридическими лицами водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов при их использовании в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

- Усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов.

- Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий.

- После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «К санитарной охране водных объектов и соблюдению нормативов качества воды в пунктах водопользования».

- Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах.

## 19. Мероприятия по охране животного мира

Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории района, необходимо проведение мероприятий по:

- Снижению загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

- Соблюдению правил лесопользования и пожарной безопасности.

- Охране ягодников, пастбищ.

- Рекультивации угодий, нарушенных в процессе хозяйственной деятельности.

## 20. Мероприятия по озеленению

- Проведение восстановительных работ – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.;

- Разработка и внедрение общепоселковой системы озеленения для улучшения состояния зеленого фонда МО «Куйта».

## 21. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

- Внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки.

- Организация мониторинга по санитарно-гигиеническому состоянию МО «Куйта» (замеры шума).

- Разработка карты шумового дискомфорта.

- Определение закономерности распределения и аккумуляции загрязнения территории природными и техногенными радионуклидами.

- Провести радиоэкологическое районирование территории по степени благоприятности для застройки и проживания.

# ГЛАВА VIII. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

## 22. Существующее положение

На территории МО «Куйта» практически отсутствуют неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки на территориях с нарушенной организацией отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- организация отвода поверхностных вод.

## 22.1. Нарушенная организация отвода поверхностных вод

В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

## 23. Проектное решение

## 23.1. Организация поверхностного стока

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1,0м.

# ГЛАВА IX. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

## 24. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения I очереди строительства (1,231 тыс. чел.) определен в объеме 24,668 тыс. м² общей площади, исходя из средней обеспеченности 19 м² на одного жителя.

Проектом на 1 очередь строительства предусматривается снос некапитальных жилых 1-этажных домов. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание 1 очереди реализации Генерального плана. Доля жилого фонда, выбывающего по причине износа, составляет 2,6% (0,619 тыс. м²). Таким образом, сохранению подлежит 23,228 тыс. м² (97,4%) от всего жилого фонда. Структура выбывающего жилищного фонда по населенным пунктам и по причинам сноса приведена в таблице 27.

Дополнительная потребность в жилищном фонде на 1 очередь строительства составит 1,44 тыс. м² общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, в основном, на высвобождаемой территории при сносе ветхого жилья. На первую очередь в общей площади проектируемого жилищного фонда учитываются площади жилых домов садоводств, переводимых в зону жилой застройки.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки и по этажности на первую очередь реализации Генерального плана приведено в таблице 28.

Таблица 27. Распределение выбывающего жилищного фонда на I очередь строительства по участкам застройки и по причинам сноса тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Идеал | 10,729 | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - | - | - | 0,151 | 10,578 |
| д. Аршан | 1,516 | 0,056 | - | - | 0,056 | - | - | - | - | 0,056 | 1,46 |
| д. Заречное | 3,653 | 0,202 | - | - | 0,202 | - | - | - | - | 0,202 | 3,451 |
| с. Куйта | 5,194 | 0,115 | - | - | 0,115 | - | - | - | - | 0,115 | 5,079 |
| д. Малолучинск | 1,579 | 0,054 | - | - | 0,054 | - | - | - | - | 0,054 | 1,525 |
| д. Хигинская | 1,176 | 0,041 | - | - | 0,041 | - | - | - | - | 0,041 | 1,135 |
| Итого | 23,847 | 0,619 | - | - | 0,619 | - | - | - | - | 0,619 | 23,228 |

Таблица 28. Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1-2 усадебные | 2-блокиро-ванные | 3-5 | итого |  |  |
| с. Идеал | 10,729 | 10,578 | - | - | 10,578 | 0,312 | - | - | 0,312 | 10,89 | 0,495 |
| д. Аршан | 1,516 | 1,46 | - | - | 1,46 | 0,155 | - | - | 0,155 | 1,615 | 0,085 |
| д. Заречное | 3,653 | 3,451 | - | - | 3,451 | 0,357 | - | - | 0,357 | 3,808 | 0,238 |
| с. Куйта | 5,194 | 5,079 | - | - | 5,079 | 0,186 | - | - | 0,186 | 5,265 | 0,234 |
| д. Малолучинск | 1,579 | 1,525 | - | - | 1,525 | 0,35 | - | - | 0,35 | 1,875 | 0,125 |
| д. Хигинская | 1,176 | 1,135 | - | - | 1,135 | 0,08 | - | - | 0,08 | 1,215 | 0,054 |
| Итого | 23,847 | 23,228 | - | - | 23,228 | 1,44 | - | - | 1,44 | 24,668 | 1,231 |

## 25. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на I очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок Генерального плана (см. раздел 13.3). Размещение объектов обслуживания поселкового значения представлено в таблице 29.

Для расчета потребности в объектах обслуживания поселкового значения численность населения по поселкам принята ниже расчетного срока, что обусловлено прогнозом динамики численности населения МО «Куйта», которая составит 1,231 тыс. чел.

Большинство мероприятий, запланированных Генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на первую очередь, среди них строительство детского сада в д. Малолучинск на 20 мест, магазинов в с. Идеал и в с. Куйта, строительство спортивных площадок в с. Идеал и в д. Аршан.

Таблица 29. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения на I очередь строительства.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Идеал | д. Аршан | д. Заречное | с. Куйта | д. Мало-лучинск | д. Хигинская | МО Куйта |
|  | 0,495 | 0,085 | 0,238 | 0,234 | 0,125 | 0,054 | 1,231 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 59,4 | 10,2 | 28,56 | 28,08 | 15 | 6,48 | 147,72 |
| Существующие объекты | 150 | 10 | 15 | 80 | 12 | 8 | 275 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 24,75 | 4,25 | 11,9 | 11,7 | 6,25 | 2,7 | 61,55 |
| Существующие объекты | 40 | - | 20 | 15 | - | - | 75 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  | 1*20 |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 6,667 | 1,145 | 3,206 | 3,152 | 1,684 | 0,727 | 16,59 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 8,984 | 1,543 | 4,319 | 4,247 | 2,268 | 0,980 | 22,35 |
| Существующие объекты | 28 | - | 28 | 16 | - | - | 72 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,495 | 0,085 | 0,238 | 0,234 | 0,125 | 0,054 | 1,231 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,3 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,148 | 0,025 | 0,071 | 0,070 | 0,037 | 0,016 | 0,37 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,495 | 0,085 | 0,238 | 0,234 | 0,125 | 0,054 | 1,231 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 29,7 | 5,1 | 14,28 | 7,02 | 3,75 | 1,62 | 61,47 |
| Существующие объекты | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,346 | 0,059 | 0,166 | 0,164 | 0,087 | 0,037 | 0,86 |
| Существующие объекты | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
| Дополнительная потребность | 0,27 | 0,06 | 0,168 | 0,165 | 0,09 | 0,04 | 0,793 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 39,6 | 6,8 | 19,04 | 18,72 | 10 | 4,32 | 98,48 |
| Существующие объекты | - | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| Дополнительная потребность | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс.ед.хранения/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 2,227 | 0,382 | 1,071 | 1,053 | 0,562 | 0,243 | 5,54 |
| Существующие объекты | 15,33 | - | - | 11,51 | - | - | 26,84 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 300 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 148,5 | 25,5 | 71,4 | 70,2 | 37,5 | 16,2 | 369,3 |
| Существующие объекты | 63 |  | 65 | 118 | 16 | 20 | 282 |
| Дополнительная потребность | 85,5 | 25,8 |  | 47,8 | 21,5 |  | 180,6 |
| Предложения по размещению | 1*90 |  |  | 1*50 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 19,8 | 3,4 | 9,52 | 9,36 | 5 | 2,16 | 49,24 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 20 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 51 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,475 | 0,425 | 1,19 | 1,17 | 0,625 | 0,27 | 6,155 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 6,1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,97 | 0,51 | 1,428 | 1,404 | 0,75 | 0,324 | 7,386 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 3 |  | 1,5 | 1,5 |  |  | 6 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 0,495 | 0,085 | 0,238 | 0,234 | 0,125 | 0,054 | 1,231 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | 0,495 | 0,085 | 0,238 | 0,234 | 0,125 | 0,054 | 1,231 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |

## 26. Ориентировочный расчет стоимости строительства

Расчет ориентировочного объема инвестиций по I этапу реализации проектных решений Генерального плана произведен в ценах IV квартала 2009г на основании показателей типовых проектов, а также проектов, разработанных для г. Иркутска, укрупненных показателей сметной стоимости строительства для г. Иркутска, базовых технико-экономических показателей объектов жилищно-гражданского назначения и справочных материалов.

Расчет стоимости жилищного строительства произведен на основании данных Управления государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве администрации Иркутской области о средней стоимости строительства 1 м² общей площади квартир жилых домов в IV квартале 2009г.

Перерасчет стоимости строительства в цены IV квартала 2009г из цен 1991г для прочих объектов промышленно-гражданского строительства произведен с коэффициентом к=62,82. Стоимость строительства из цен 1984г в цены 1991г пересчитана в соответствии с письмами Госстроя СССР от 06.09.1990 № 14-Д, от 12.09.1990 № 15-Д и с распоряжением Иркутского облисполкома от 30.11.1990 № 1036-р. По типовым проектам базовые цены пересчитаны в местные условия с к=1,6. Внутриплощадочные затраты по детским дошкольным учреждениям приняты в размере 26%, по общеобразовательным школам – 21%, другим объектам культурно-бытового и коммунального назначения – в размере 15% объектной стоимости строительства. Прочие затраты приняты в размере 15% стоимости строительства по главам 1-7.

Расчет произведен для условий подрядного способа строительства. Ориентировочный объем инвестиций на 1 очередь строительства по основным группам объектов приведен в таблице 30.

Таблица 30. Ориентировочная стоимость строительства на I очередь (млн. руб.).

|  | За период с исходного года по конец первой очереди |
| --- | --- |
| 1. Жилищное строительство | 50,4 |
| 2. Строительство социально-бытовых объектов - всего | 7,381 |
| в т. ч. объектов просвещения | 7,176 |
| здравоохранения | - |
| культуры | - |
| торговли и общественного питания | 0,205 |
| коммунально-бытового обслуживания | - |
| физкультуры и спорта | - |
| 3. Благоустройство - всего |  |
| озеленение и благоустройство | 46,06 |
| Всего |  |
| Стоимость строительства, тыс. руб. | 103,841 |

# ГЛАВА X. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 27. Использование территории

Территория МО «Куйта» в проектных границах населенного пункта составляет 23070га.

Площадь зон застройки индивидуальными жилыми домами увеличивается с 59,94га в настоящее время до 346,6га к расчетному сроку Генерального плана.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь значительно увеличивается, главным образом за счет расширения территории объектов здравоохранения и социального обеспечения. В большей степени увеличилась площадь спортивных сооружений.

Площадь общественно-деловых зон в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 11,58 м²/чел. в настоящее время до 65,67 м²/чел. к расчетному сроку Генерального плана.

Таблица 31. Проектное использование территории МО «Куйта».

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 346,6 | 1,5 | 2792,91 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,78 | 0,0034 | 6,29 |
| Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования | 1,9 | 0,0082 | 15,31 |
| Итого в пределах жилой застройки | 349,28 | 1,5116 | 2814,5 |
| II. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 6,4 | 0,03 | 51,57 |
| Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения | 0,05 | 0,0002 | 0,4 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,57 | 0,0022 | 4,59 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 1,13 | 0,005 | 9,11 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 8,15 | 0,0374 | 65,67 |
| III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности | 0,7 | 0,003 |  |
| Зоны размещения коммунальных и складских объектов |  |  |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон | 0,7 | 0,003 |  |
| IV. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1,76 | 0,0076 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 146,3 | 0,63 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 148,06 | 0,6376 |  |
| V. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 10072,9 | 43,66 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 187,2 | 0,81 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 10260,1 | 44,47 |  |
| VI. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 5,39 | 0,0234 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 5,3 | 0,023 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 10,69 | 0,0464 |  |
| VII. ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 431 | 1,87 |  |
| Зоны, занятые лесами | 10961,3 | 47,5 |  |
| Зоны природных территорий со сложным рельефом |  |  |  |
| Зоны территорий с нарушенным рельефом | 3,93 | 0,017 |  |
| Зоны территории болот | 584,2 | 2,53 |  |
| Зоны водных объектов | 22,6 | 0,098 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 12003,03 | 52,015 |  |
| VIII. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны озеленения специального назначения | 17 | 0,07 |  |
| Зоны кладбищ | 8,49 | 0,034 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 25,49 | 0,104 |  |
| IX. ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Итого в пределах иных зон |  | 0 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 23070 | 100 | 2880,17 |

## 28. Жилищное строительство

Необходимый жилищный фонд для МО «Куйта» на расчетный срок Генерального плана (2032 г.) определен в объеме 27,347 тыс. м² общей площади при средней обеспеченности 22 м² на одного жителя.

Жилищный фонд МО «Куйта» составляет 23,847 тыс. м² общей площади, отличается хорошим техническим состоянием. К сносу предлагаются некапитальные одноэтажные дома. Общий объем убыли жилищного фонда составит 0,619 тыс.м² общей площади, или 2,6% существующего фонда. Предполагается, что вне зоны реконструкции в частном секторе замену обветшавшего жилья население будет производить самостоятельно.

Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок составит 23,218 тыс.м² общей площади, структура его этажности и размещение по территории сельского поселения отражены в таблице 32.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов и на участках, выделенных под индивидуальное строительство. Проектируемый жилфонд составляет 1-этажная застройка.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам и по этажности на расчетный срок приведено в таблице 33.

Таблица 32. Распределение выбывающего жилищного фонда на расчетный срок генплана по населенным пунктам, причинам сноса и этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Убыль жилищного фонда по техническому состоянию с количеством этажей | Убыль пригодного для проживания жилищного фонда с количеством этажей под организацию санитарно-защитных и водоохранных зон | Убыль всего | Сохраняемый опорный жилищный фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | всего | 1 | 2 | 3-5 | всего |  |  |
| с. Идеал | 10,729 | 0,153 | - | - | 0,153 | - | - | - | - | 0,153 | 10,576 |
| д. Аршан | 1,516 | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - | - | - | 0,057 | 1,459 |
| д. Заречное | 3,653 | 0,205 | - | - | 0,205 | - | - | - | - | 0,205 | 3,448 |
| с. Куйта | 5,194 | 0,117 | - | - | 0,117 | - | - | - | - | 0,117 | 5,077 |
| д. Малолучинск | 1,579 | 0,055 | - | - | 0,055 | - | - | - | - | 0,055 | 1,524 |
| д. Хигинская | 1,176 | 0,042 | - | - | 0,042 | - | - | - | - | 0,042 | 1,134 |
| Итого | 23,847 | 0,629 | - | - | 0,629 | - | - | - | - | 0,629 | 23,218 |

Таблица 33. Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана по населенным пунктам и по этажности тыс. м² общей площади.

| Населенные пункты | Существующий жилищный фонд | Сохраняемый опорный жилищный фонд с количеством этажей | Проектируемый жилищный фонд с количеством этажей | Всего по проекту | Население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3-5 | итого | 1-2 усадебные | 2-блокиро-ванные | 3-5 | итого |  |  |
| с. Идеал | 10,729 | 10,576 | - | - | 10,576 | 0,629 | - | - | 0,629 | 11,205 | 0,498 |
| д. Аршан | 1,516 | 1,459 | - | - | 1,459 | 0,433 | - | - | 0,433 | 1,892 | 0,086 |
| д. Заречное | 3,653 | 3,448 | - | - | 3,448 | 1,592 | - | - | 1,592 | 5,04 | 0,24 |
| с. Куйта | 5,194 | 5,077 | - | - | 5,077 | 0,328 | - | - | 0,328 | 5,405 | 0,235 |
| д. Малолучинск | 1,579 | 1,524 | - | - | 1,524 | 1,016 | - | - | 1,016 | 2,54 | 0,127 |
| д. Хигинская | 1,176 | 1,134 | - | - | 1,134 | 0,131 | - | - | 0,131 | 1,265 | 0,055 |
| Итого | 23,847 | 23,218 | - | - | 23,218 | 4,129 | - | - | 4,129 | 27,347 | 1,241 |

## 29. Культурно-бытовое строительство

Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.

Численность постоянного населения МО «Куйта» на расчетный срок принимается равной 1,241 тыс. чел. при стабилизации демографической ситуации. На исходный год разработки Генерального плана численность населения составила 1,218 тыс. чел. На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок Генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания.

Из наиболее важных мероприятий, предусмотренных Генпланом на расчетный срок, можно назвать строительство клуба вместимостью до 100 мест в с. Идеал, строительство магазинов в д. Аршан и в д. Малолучинск.

Среди прочего запланировано строительство спортивных площадок в д. Заречное, с. Куйта, д. Малолучинск.

Таблица 34. Расчет потребности в объектах обслуживания поселкового значения.

| Объекты | Участки застройки с численностью населения (тыс.чел.) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | с. Идеал | д. Аршан | д. Заречное | с. Куйта | д. Малолучинск | д. Хигинская | МО «Куйта» |
|  | 0,498 | 0,086 | 0,24 | 0,235 | 0,127 | 0,055 | 1,241 |
| ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 120 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 59,76 | 10,32 | 28,8 | 28,2 | 15,24 | 6,6 | 148,92 |
| Существующие объекты | 150 | 10 | 15 | 80 | 12 | 8 | 275 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 50 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 24,9 | 4,3 | 12 | 11,75 | 6,35 | 2,75 | 62,05 |
| Существующие объекты | 40 | - | 20 | 15 | - | - | 75 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| Стационары |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 13,47 коек/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 6,708 | 1,158 | 3,232 | 3,165 | 1,711 | 0,741 | 16,72 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 7 |  | 3 | 3 |  |  | 13 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 18,15 посещений в смену/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 9,038 | 1,561 | 4,356 | 4,265 | 2,305 | 0,998 | 22,53 |
| Существующие объекты | 28 | - | 28 | 16 | - | - | 72 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 автомобиль/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 0,498 | 0,086 | 0,24 | 0,235 | 0,127 | 0,055 | 1,241 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,3 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,149 | 0,025 | 0,072 | 0,070 | 0,038 | 0,016 | 0,37 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1объект /10000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,498 | 0,086 | 0,24 | 0,235 | 0,127 | 0,055 | 1,241 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 60 м2 общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 29,88 | 5,16 | 14,4 | 7,05 | 3,81 | 1,65 | 61,95 |
| Существующие объекты | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  | 1 площ. | 1 площ. | 1 площ. | 1 площ. |  |
| Территория спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 0,7 га общей площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 0,348 | 0,060 | 0,168 | 0,164 | 0,089 | 0,038 | 0,87 |
| Существующие объекты | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
| Дополнительная потребность | 0,27 | 0,06 | 0,168 | 0,165 | 0,09 | 0,04 | 0,793 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 80 мест /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 39,84 | 6,88 | 19,2 | 18,8 | 10,16 | 4,4 | 99,28 |
| Существующие объекты | - | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
| Дополнительная потребность | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| Предложения по размещению | 1*100 |  |  |  |  |  |  |
| Массовые библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 4,5 тыс.ед.хранения/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 общей площади | 2,241 | 0,387 | 1,08 | 1,057 | 0,571 | 0,247 | 5,59 |
| Существующие объекты | 15,333 | - | - | 11,518 | - | - | 26,851 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Магазины |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 300 м2 торг. площади /1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, м2 торг. площади | 149,4 | 25,8 | 72 | 70,5 | 38,1 | 16,5 | 372,3 |
| Существующие объекты | 63 |  | 65 | 118 | 16 | 20 | 282 |
| Дополнительная потребность | 86,4 | 25,8 |  | 47,5 | 22,1 |  | 181,8 |
| Предложения по размещению |  | 1*30 |  |  | 1*30 |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 40 мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 19,92 | 3,44 | 9,6 | 9,4 | 5,08 | 2,2 | 49,64 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 20 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 51 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 5 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,49 | 0,43 | 1,2 | 1,175 | 0,635 | 0,275 | 6,205 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность | 2,5 | 0,5 | 1 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 6,1 |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 6 рабочих мест/1000 жит. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, мест | 2,988 | 0,516 | 1,44 | 1,41 | 0,762 | 0,33 | 7,446 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 объект на м/р 9-25 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, объектов | 0,498 | 0,086 | 0,24 | 0,235 | 0,127 | 0,055 | 1,241 |
| Существующие объекты | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |
| Норматив - 1 операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность, операционных касс | 0,498 | 0,086 | 0,24 | 0,235 | 0,127 | 0,055 | 1,241 |
| Существующие объекты | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения по размещению |  |  |  |  |  |  |  |

## 30. Зеленые насаждения общего пользования

Необходимая площадь зеленых насаждений на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения муниципального образования численностью 1,241 тыс. чел. составляет 14,892га при нормативной обеспеченности 12 м²/чел.

## 31. Спортивные сооружения

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 1,241 тыс. чел. составляет не менее 0,87га.

Общая площадь спортивных сооружений на территории МО «Куйта» к расчетному сроку составит 5,3га, что превысит нормативные потребности.

Таблица 35. Основные технико-экономические показатели Генерального плана МО «Куйта».

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |
| 1.1. Общая площадь земель в установленных границах | га | 23070 | 23070 |
|  | м²/чел | 189408,8 | 185898,5 |
| в т. ч. территории жилой застройки | га | 62,24 | 349,28 |
|  | % | 0,27 | 1,5116 |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | га | 59,94 | 346,6 |
|  | % | 0,26 | 1,5 |
| общественно-деловых зон | га | 1,41 | 8,15 |
|  | % | 0,01 | 0,0374 |
| производственных и коммунальных зон | га | 0,26 | 0,7 |
|  | % | 0,001 | 0,003 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 42,12 | 148,06 |
|  | % | 0,18 | 0,6376 |
| зон сельскохозяйственного использования | га | 10516,24 | 10260,1 |
|  | % | 45,58 | 44,47 |
| зон рекреационного назначения | га | 2,11 | 10,69 |
|  | % | 0,01 | 0,0464 |
| зон природного назначения | га | 12409,51 | 12003,03 |
|  | % | 53,79 | 52,015 |
| зон специального назначения | га | 9,84 | 25,49 |
|  | % | 0,04 | 0,104 |
| иных зон | га | 26,34 | - |
|  | % | 0,11 | - |
| 1.2. Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,15 | 5,39 |
|  | % | 0,001 | 0,0234 |
| 2. Население |  |  |  |
| 2.1. Численность населения | тыс. чел. | 1,218 | 1,241 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд - всего | тыс. м² общей площади квартир |  |  |
|  |  | 23,847 | 27,347 |
| 3.2. Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в индивидуальных жилых домах (1-3 этажа) | то же | 23,847 | 27,347 |
|  |  | 100 | 100 |
| 3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 0,619 | - |
|  |  | 2,6 | - |
| 3.4. Убыль жилищного фонда – всего | то же | - | 0,629 |
|  |  | - | 2,6 |
| 3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м² общей площади | - | 0,629 |
|  | % к объему убыли жилищного фонда |  |  |
|  |  | - | 100 |
| реконструкции | то же | - | - |
| организации санитарно-защитных и водоохранных зон | то же | - | - |
| 3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей площади | 23,228 | 23,218 |
| 3.7. Новое жилищное строительство – всего | то же |  | 4,129 |
| 3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности | то же |  | 4,129 |
| индивидуальные жилые дома (1-3 этажа) | то же |  |  |
|  |  |  | 100 |
| 3.9. Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | - |  |
| канализацией | то же | - |  |
| центральным отоплением | то же | - |  |
| горячим водоснабжением | то же | - |  |
| электроплитами/газоснабжением | то же | 50/50 |  |
| ваннами и душевыми | то же | - |  |
| 3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью | м²/чел. | 19,5 | 22 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего | место | 75 | 95 |
| на 1000 чел |  | 62 | 77 |
| Общеобразовательные школы – всего | место | 275 | 275 |
| на 1000 чел |  | 226 | 222 |
| Стационары – всего | койка | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Поликлиники – всего | посещений в смену | 72 | 72 |
| на 1000 чел |  | 59 | 58 |
| Предприятия розничной торговли – всего | м² торговой площади | 282 | 482 |
| на 1000 чел |  | 232 | 388 |
| Предприятия общественного питания – всего | место | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания – всего | рабочее место | - | 6 |
| на 1000 чел |  | - | 5 |
| Клубы – всего | зрительское место | 200 | 200 |
| на 1000 чел |  | 165 | 161 |
| Библиотеки – всего | тыс. ед. хранения | 26,851 | 26,851 |
| на 1000 чел |  | 22 | 22 |
| Спортивные залы – всего | м² площади пола | 160 | 160 |
| на 1000 чел |  | 131 | 129 |
| Бассейны крытые – всего | м² зеркала воды | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Гостиницы – всего | место | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Бани – всего | место | - | - |
| на 1000 чел |  | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | - |

# ГЛАВА XI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ

В Генеральном плане МО «Куйта» планировочные решения принимаются с учётом следующих зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность:

- Зоны санитарных разрывов инженерных коммуникаций (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

- Зоны по экологическим и санитарно-гигиеническим условиям (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водным Кодексом, СанПиН 2.1.4.1110-02).

- Зоны с особыми условиями использования территории.

## 32. Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций – это, прежде всего:

- зоны разрывов от воздушных линий электропередач;

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

Транспортная инфраструктура

На дальнейших стадиях проектирования необходимо обеспечить придорожные полосы в следующих размерах:

1) 50 метров – для автомобильных дорог III – IV категорий;

2) 25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена статьей 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По территории муниципального образования проходят высоковольтные линии электропередачи 35/110/220/500кВ. Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на расстояниях, представленных в таблице 36.

Таблица 36.

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 30 |

## 33. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в МО «Куйта» устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов.

## 33.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.2006г № 74–ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий населенных пунктов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих поселений органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах МО «Куйта», устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, с изменениями от 06.12.2011 года. Для р. Куйты и остальных мелких водотоков прибрежная полоса составит 30 метров, а водоохранная-50 метров.

На территориях поселений, при наличии ливневой канализации и набережных, границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод. Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах рек, в т. ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль за маломерным флотом.

## 33.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источниками хозяйственно–питьевого водоснабжения поселений МО «Куйта» являются преимущественно подземные воды, либо подземные воды и поверхностные водоемы.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально–хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или способных оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно–защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 37 и 38.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» предусмотренные проектом границы зон санитарной охраны не соответствуют его требованиям.

Водоснабжение практически всех поселков МО «Куйта» осуществляется из подземных водоисточников. Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны. Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.

Таблица 37. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Посадка высокоствольных деревьев. Применение ядохимикатов и удобрений. Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках. Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС. Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита. |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ. Размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. Применение удобрений и ядохимикатов. Рубка леса главного пользования и реконструкции. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов. Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока). В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и др. Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

Таблица 38. Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения.

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства. Выпуск любых стоков. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Проживание людей. Посадка высокоствольных деревьев. Применение ядохимикатов и удобрений. Купание, стирка белья, водопой скота. | Ограждение и охрана. Озеленение. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота. Применение удобрений и ядохимикатов, Рубка леса главного пользования и реконструкции; Сброс промышленных, сельскохозяйственных и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения. Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения. Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах. Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсанэпиднадзором. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсанэпиднадзором. При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов. Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. Рубки ухода и санитарные рубки леса. |

## 33.3. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для  всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (таблица 39).

Таблица 39. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей. Рекреационные зоны и отдельные объекты. Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки. Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Спортивные сооружения. Парки. Образовательные и детские учреждения. Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. Пожарные депо. Бани. Прачечные. Объекты торговли и общественного питания. Мотели. Гаражи. Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. Автозаправочные станции. Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий. Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-газо-проводы. Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды. -Канализационные насосные станции. Сооружения оборотного водоснабжения. Питомники растений для озеленения промышленной площадки и санитарно-защитной зоны. |

Таблица 40. Перечень предприятий и коммунально-складских объектов по МО «Куйта». Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

|  | Наименование предприятий | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Заречное» | 50 |
| 2 | ООО «Идеал» Стандарт СТБ» | 50 |
| 3 | Свалка (5) | 1000 |
| 4 | Скотомогильник (2) | 1000 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий МО «Куйта» отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

# ГЛАВА XII. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории МО «Куйта» действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Для сохранения местообитаний редких видов растений и животных и уникального ландшафта предлагается создание ландшафтного заказника - долина реки Куйты.

# ГЛАВА XIII. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Раздел "Охрана объектов культурного наследия" разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 57-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области" (с изменениями и дополнениями), на основании данных Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области и материалов Схемы территориального планирования Аларского района. На картографическом материале показаны территории, обладающие признаками объектов культурного наследия, правовое регулирование которых устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Проектом обозначены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения историко-культурного исследования территории муниципального образования с целью выявления объектов культурного наследия и проведения мероприятий по формированию Единого реестра ОКН. В случае выявления объектов культурного наследия необходимо внести корректировки в Генеральный план, а на стадии разработки проектов планировки предусмотреть мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного наследия до принятия решения о внесении или невнесении данных объектов в единый государственный реестр ОКН.

## 34. Основные понятия и определения

Охрана объектов культурного наследия - система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. ОКН подразделяются на виды (памятники, ансамбли, достопримечательные места) и категории (федерального, регионального и местного значения).

Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

Ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

ОКН федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия.

ОКН регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

ОКН местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Выявленные ОКН - объекты, которые представляют собой историко-культурную ценность и в отношении которых вынесено заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в реестр как объектов культурного наследия.

Территория ОКН - границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации. Устанавливаются на основании историко-культурной экспертизы, описание границ территории объекта входит в перечень документов, представляемых в орган государственной власти для принятия решения о включении объекта культурного наследия в реестр.

Реестр ОКН - единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГР ОКН) - государственная информационная система, подключаемая к инфраструктуре, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, включающая в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.

Земли историко-культурного назначения – земельные участки в границах территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а также военных и гражданских захоронений, которые используются в соответствии с их целевым назначением. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. При этом на сам земельный участок сохраняется право собственности землепользователя, землевладельца и аренды, за исключением случаев, установленных законодательством.

Зоны охраны ОКН – устанавливаются с целью обеспечения сохранности ОКН в его исторической среде и на территории, сопряженной с ним, определяются проектом зон охраны. В границах данных зон назначаются режимы использования земель и градостроительные регламенты, которые в зависимости от категории ОКН утверждаются в отношении:

ОКН федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

ОКН регионального значения и местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

## 35. Историко-культурный потенциал территории МО «Куйта»

## 35.1. Краткая историческая справка по формированию территории

В настоящее время территория МО «Куйта» включает земли 6 населённых пунктов: с. Идеал, д. Аршан, д. Заречное, с. Куйта, д. Хигинская, с. Малолучинск.

Куйтинский булучный Совет (впоследствии Куйтинский сельский Совет) был образован в 1922 году при образовании Аларского района и Аларского облисполкома.

До 1940 года в состав Куйтинского булучного Совета входили следующие населенные пункты: деревня «Верхний путь», Багандай, Шаманаево, Большой Лучинск, Идеал, Крыловский Кордон, Слава, Аршан, Хигинск, Кусовск, Заречный, Малолучинск, Нарены, Куйта, Омулевская, Лужки.

В 1940 году деревня Крыловск была передана в ведение Зонского сельского совета. В 1949 году при организации Забитуйского поселкового совета от Куйтинского булучного Совета отошли населенные пункты Лужки и Омулевская.

В 1967 году при объединении Готольского сельского Совета с Аларским сельским Советом от Куйтинского сельского Совета отошли в Аларский сельский Совет населенные пункты Заречный, Малолучинск, Хигинск.

Населенные пункты «Верхний путь» (Зимовье), Багандай, Кордон были ликвидированы в 1951 году из-за выезда жителей. Деревня Шаманаево в 1951 году была передана в ведение Черемховского района.

В 1961 году по решению исполнительного комитета Аларского районного Совета депутатов трудящихся населенный пункт Нарены был передан в Забитуйский поселковый Совет.

В 1967 году при организации совхоза «Идеал» населенные пункты Малолучинск, Заречное, Хигинск отошли из Аларского сельского Совета в ведение Куйтинского сельского Совета депутатов трудящихся.

На 01.01.1970 года на территории Куйтинского сельского Совета депутатов трудящихся находилось 329 хозяйств с населением 1442, а на 01.01.1978 года – 313 хозяйств с населением 1296 человек. Сокращение населения и хозяйств связано с ликвидацией населенных пунктов Кусовск, Слава.

01.01.2006 года Куйтинский Сельский Совет переименован в МО «Куйта».

## 35.2. Сведения об объектах культурного наследия

Историко-культурной оценки территории не проводилось, данные об объектах культурного наследия не зафиксированы. Возможно, на территории сохранились следы формирования периода коллективизации и особенности ее развития в национальном округе. Территория интересна с точки зрения формирования сети расселения и динамики административно хозяйственного развития.

## 36. Проектное решение

В связи с тем, что территория перспективна для обнаружения объектов культурного наследия: археологического, памятников истории и архитектуры, культовых (этнографических) объектов, связанных с особенностями проживания бурятского населения необходимо историко-культурное обследование территории с целью выявления и сохранения объектов культурного наследия.

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в соответствии со ст. 37 №73 –ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002г, исполнитель работ обязан:

- немедленно приостановить земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы;

- проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

# ГЛАВА XIV. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МО «КУЙТА»

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (в ред. Федерального закона от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19 мая 2010г).

Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.

Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).

Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д), территория МО «Куйта» не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.

## 37. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование поселения может быть нарушение жизнедеятельности населения В том числе нарушение транспортного движения в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей.

На территории МО «Куйта» объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и особо важных объектов нет. Возможными целями поражения могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения.

## 38. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.

## 38.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или способных оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория МО «Куйта» относится к району 6-7-балльной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б), сейсмическая активность на территории МО «Куйта» относится по категории опасности процессов к опасным процессам.

Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;

- принимать симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;

- в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;

- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

## 38.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Населенные пункты МО «Куйта» не подвержены опасным гидрологическим процессам.

## 38.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или способные оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории МО «Куйта» относятся сильные морозы.

## 38.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории МО «Куйта» риска возникновения чрезвычайной ситуации, связанного с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров нет.

## 39. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

ГОСТ РФ 22.0.05-94;

ГОСТ РФ 22.0.02-94;

СТ СЭВ 383-87.

## 39.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории МО «Куйта» взрыво- и пожароопасных объектов нет.

## 39.2. Риски возникновения ЧС на химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории МО «Куйта» химически опасных объектов нет.

## 39.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории МО «Куйта» отсутствуют.

## 39.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории МО «Куйта» нет.

## 39.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

На территории МО «Куйта» маловероятно возникновение аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения. Возможен риск возникновения ЧС на эл. сетях в связи с их износом.

## 39.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории МО «Куйта» нет.

## 39.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории МО «Куйта»» нефте- и газопроводы не проходят.

## 39.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение им тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:

железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение им телесных повреждений различной тяжести, либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);

авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению им телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения, с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);

аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе связанного с перевозкой опасных грузов, на территории МО «Куйта» нет. Исходя из статистических данных, следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах МО «Куйта» нет.

## 40. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки, следует, что на территории МО «Куйта» маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.

Риски возникновения заболеваемости животных

Риска возникновения заболеваний с/х животных на территории МО «Куйта» нет.

# ГЛАВА XV. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МО «КУЙТА», ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 41. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО, организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998г №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005г) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий, в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

На территории МО «Куйта» нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория МО «Куйта» не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а также включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

## 42. Перечень мероприятий гражданской обороны и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон от 12 февраля 1998г №28 «О гражданской обороне»).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых, и проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с изменениями от 19.05.2010г, который включает в себя, в частности, следующие положения:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;

- объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Территория МО «Куйта» в военное время и в условиях ЧС пригодна для эвакуации населения из других населенных пунктов.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области от 09.10.2002г №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области»).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время, эвакуация и рассредоточение на территории МО «Куйта» проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководству по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

- размещение эвакуированного населения осуществляется в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;

- для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

- рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях.

На расчетный срок на территории МО «Куйта» защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ), необходимо предусмотреть в подвальных, складских и других типах подобных помещений для населения (Б-3).

Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».

## 43. Перечень мероприятий по связи и оповещению

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом от 25.07.2006г МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно: с центральной станции проводного вещания.

Кроме того, на территории МО «Куйта» необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

## 44. Перечень мероприятий по светомаскировке

В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. МО «Куйта» входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки, согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно: с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местно, с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся:

- операционные больниц, помещения неотложной помощи;

- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий; сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога», утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно, из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается на руководителя предприятия.

На территории МО «Куйта» необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также назначению ответственных лиц и их обучению на объектах, подлежащих светомаскировке, согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимися СНиП 2.1.53-84.

## 45. Перечень мероприятий по санитарной обработке

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО», на последующих стадиях проектирования вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта, согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию МО «Куйта» в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

## 46. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69 «О пожарной безопасности», который включает в себя, в частности, следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники. Проводить мероприятия по профилактике лесных пожаров, пожарному обустройству лесного фонда согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2007г №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Территорию МО «Куйта» обеспечивают 2 подразделения пожарной охраны.

Время прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону от 22 июля 2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на территории МО «Куйта» соблюдается.

Таблица 41. Силы и средства пожарной охраны, обеспечивающие пожарную безопасность территорию МО «Куйта».

| № | Подразделение | Место дислокации | Личный состав (чел.) | Количество пожарной техники (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная часть № 13 | п. Кутулик | 52 | 3 |
| 2 | Пожарная часть № 111 | п. Забитуй | 21 | 2 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение 1. Задание на подготовку проекта Генерального плана муниципального образования «Куйта» Аларского района Иркутской области.

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Генеральный план поселения |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Решения органов местного самоуправления Постановление Администрации МО «Куйта» от «08»_сентября__20_11_г. №33-П |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| 4 | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение муниципального образования «Куйта» : Муниципальное образование «Аларский район» Иркутской области. Населенные пункты в составе сельского поселения: с. Идеал с. Куйта д. Заречное д. Малолучинск д. Аршан д. Хидинская Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2011 г.– _1537_ человек. Площадь сельского поселения - 22888га. Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – ___низкий___ Сообщение с областным центром осуществляется по_федеральной_ автодороге М-53. |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1. Исходные данные для разработки документов территориального планирования | граница муниципального образования; границы населенных пунктов поселения; материалы инженерно-геологических изысканий материалы землепользования (схемы землепользования, отводы); инвентаризационные данные по жилищному фонду, предприятиям и учреждениям обслуживания; данные о промышленных предприятиях, объектах коммунального хозяйства; улично-дорожной сети, строительной базе; материалы по существующим и проектируемым сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации; сведения об известных объектах культурного наследия и их зон охраны (по данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области); - законодательные и другие плановые и прогнозные материалы по территории, постановления и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления; архивные и литературные материалы, данные об истории объекта градостроительного планирования. |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | 1. «Комплексный план мероприятий социально-экономического развития муниципального образования «Куйта» до 2015 года», утвержденный решением Думы муниципального образования «Куйта» от «28» июня 2011г. №2/143 ДМО; 2. Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014 годы», утверждена Постановлением Правительства Иркутской Области от 18 октября 2010 г. № 267-пп; 3. Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года», (с изменениями от 24 октября 2007 г., 17 сентября, 22 ноября 2008 г., 18 марта 2009 г.), утверждена Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30 октября 2003 г. № 31/7-ЗС. |
| 7 | Основные требования к проектным решениям документации территориального планирования | На основе анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития_ муниципального образования «Куйта» на период 2011- 2015 гг., выполнить проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики. Проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2031 года) с выделением первоочередных мероприятий на 10 лет до 2021г. - В составе проекта на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок (2031 г). - Предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения. - Жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда; - Жилую застройку запроектировать малоэтажными жилыми домами с приквартирными и приусадебными участками (соотношение определить проектом); - Соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом; - Дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон; - Разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения; - Разработать предложения по санитарной очистки поселения. - Разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса - Дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. |
| 8 | Состав работы | Состав материалов проекта генерального плана должен соответствовать ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, Перечень текстовых и графических материалов (карты, схемы), разрабатываемых к проекту генерального плана в границах поселения должен быть выполнен, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 26 мая 2011 года № 244 и включать: 1) положение о территориальном планировании; - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; - параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к следующим областям: а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа. 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. 4) карту функциональных зон поселения с отображением границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме и в виде карт, которые отображают: 1) границы поселения; 2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 4) особые экономические зоны; 5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 6) территории объектов культурного наследия; 7) зоны с особыми условиями использования территорий; 8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. Карты утверждаемой части проекта генерального плана выполняются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:2000*. (* масштаб принимается в соответствии с параметрами поселения и информационной насыщенностью) |
| 9 | Разработка соответствующих разделов | 1. Разработать раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995); 2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001; 3. Разработать раздел "Охрана объектов культурного наследия", в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основное требование к проектным решениям раздела - определение территорий с особыми условиями использования, в том числе: - отобразить на карте расположение объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) и их территорий; определить требования по использованию территорий в границах объектов культурного наследия; - определить мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в том числе необходимость в дальнейшем выполнения проектов зон охраны для объектов культурного наследия, состоящих в едином государственном реестре; - нанести на карту границы утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при их наличии); - указать границы территорий с особыми условиями использования. |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Текстовые материалы передаются в бумажном виде в 4 экз., на электронном носителе в текстовом формате в 2 экз. Графические материалы передаются в бумажном виде в масштабах 1:2000, на электронном носителе: карты генерального плана – в формате pdf; тематические слои - в ГИС_Панорама, в количестве 2 экз.; презентационные материалы в форматах, используемых в Microsoft Office в 2 экз. Геоинформационная система (ГИС) в программе_ Панорама , в системе координат выданной Заказчиком топографо-геодезической подосновы(1 экз.). Комплект карт* (ватман и растворное изображение, 1 экз.); |
| 12 | Порядок согласования | В соответствии со ст. 25 Градостроительного Кодекса РФ и «Положением о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений», утвержденным постановления Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп. 2. Согласование проекта генерального плана с организациями, в ведении которых находится транспортная и инженерная инфраструктура (компании электросетевые, коммунальные, транспортные и т.д.). 3. Исполнитель проводит доработку проекта по результатам публичных слушаний и полученным замечаниям и передает Заказчику. |

## Приложение 2. Классификатор функционального зонирования.

| ИНДЕКС | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-1 | Зоны застройки жилыми домами с приусадебными участками (1-3 этажа) |
| Д | Зоны размещения объектов дошкольного образования |
| ШД | Зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД-1 | Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| ОД-4 | Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения |
| ОД-7 | Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |
| ПК-2 | Зоны размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |
| ИТ-1 | Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | Зоны размещения объектов транспорта |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ-1 | Зоны сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-2 | Зоны парков, скверов и бульваров |
| Р-3 | Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта |
|  | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ПН-1 | Зоны природных территорий |
| ПН-2 | Зоны, занятые лесами |
| ПН-5 | Зоны территории болот |
| ПН-6 | Зоны водных объектов |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН-1 | Зоны озеленения специального назначения |
| СН-4 | Зоны кладбищ |

## Приложение 3. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта и исключаемых из границ населенного пункта, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| МО «Куйта» |
| --- |
| Перечень земельных участков, включаемых в границы населенного пункта и исключаемых из границ населенных пунктов |
| № | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок | Цели планируемого использования земельного участка |
| 1 | с. Идеал | - | - | - | - |
| 2 | д. Аршан | - | - | - | - |
| 3 | д. Заречное | - | - | - | - |
| 4 | с. Куйта | - | - | - | - |
| 5 | д. Хигинская | - | - | - | - |
| 6 | с. Малолучинск | - | - | - | - |

## Приложение 4. Формирование административно-территориального деления территории. Фрагменты исторических карт.

Карта Приангарья от 1889 г.

Этнографическая карта Азиатской России от 1914 г.

Карта Балаганского округа сер. XIX в. (выделение территории Аларской Степной думы).

Карта волостей Иркутской губернии кон XIXв. (Административное деление).

Фрагмент карты Иркутской губернии по материалам Переселенческого Управления (1914 г.)

Бурято-Монгольская А.С.С.Р.1923г (фрагмент карты).

## Приложение 5. Письмо службы по охране ОКН от 25.10.2012 № 76-37-7311/12.